大同市南郊区万利煤炭制品有限责任公司

入洗原煤180万t/a建设项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：大同市南郊区万利煤炭制品有限责任公司

编制单位：山西境域环境科技有限公司

2018年1月

厂区大门及道路硬化                             防风抑尘网

事故水池	破碎除尘设备

雨水收集池	 电采暖

压滤机 	主车间内

跳汰洗煤机	 煤堆场

清水池（结冰表面）                              浓缩池

目 录

前  言	1

第一章   总  论	3

1.1 编制依据	3

1.2 竣工验收监测工作的指导思想和基本任务	3

1.3 验收监测工作程序	4

1.4 验收监测执行标准	5

1.5 验收监测内容执行情况	7

第二章   区域环境概况	10

2.1 地理位置	10

2.2 环境敏感因素及保护目标	10

第三章   工程建设概况	12

3.1工程概况	12

3.2工程建设内容	13

3.3 工程生产工艺及产污环节分析	19

3.4 项目运营期主要污染源及环保设施	21

3.5 工程环保设施及投资	23

第四章   环评及环评批复的环保要求及完成情况	24

4.1 环评对本工程的环保要求及完成情况	24

4.2 环评审批要求及完成情况	26

第五章   废气监测	28

5.1  废气污染源监测内容	28

5.2 废气监测结果及其分析	30

第六章   噪声监测结果	32

6.1  噪声监测内容	32

6.2  厂界噪声监测结果及其分析	32

第七章   排放总量指标完成情况	34

第八章   环境管理现场检查情况	35

8.1 环保机构建设	35

8.2环境管理制度	35

8.3环境管理措施	35

第九章  环境风险防范和应急措施检查情况	37

9.1检查目的	37

9.2检查情况	37

第十章  验收监测结论与建议	38

10.1 结论	38

10.2 建议	39

附件：

1．建设项目竣工环境保护验收监测委托书

2．大同市南郊区发展和改革局文件，面发改字[2011]81号“关于引资新建大同市南郊区万利煤炭制品有限公司的批复”，2011年12月31日。

3．大同市环境保护局，同环函〔2012〕274号《关于<大同市南郊区万利煤炭制品有限公司入洗原煤180万t/a建设项目环境影响评价执行标准的批复》，2012年6月13日。

4．大同市环境保护局，同环函〔2012〕345号《关于<大同市南郊区万利煤炭制品有限公司入洗原煤180万t/a建设项目环境影响报告书>的批复》，2012年7月23日；

5. 大同市环境保护局南郊分局，同南环函〔2017〕71号《关于大同市南郊区万利煤炭制品有限责任公司入洗原煤180万t/a洗煤厂建设项目主要污染物排放总量指标的复函》，2017年8月1日；

6．矸石处理协议

附表：

7．“三同时”验收登记表

# 前  言

大同市南郊区万利煤炭制品有限责任公司入洗原煤180万t/a建设项目位于大同市南郊区口泉乡张留庄村南，旧大运路北侧，原料储运方便，对外交通便利，水电等配套设施齐全，占地面积30亩，厂区内地势平坦，全厂职工人数为60人。

2012年大同市南郊区万利煤炭制品有限责任公司通过对项目的市场需求、建设方案、经济效益、社会效益等方面的研究和分析，决定建设生产能力为入洗原煤180万t/a的洗煤厂。2011年12月31日经大同市南郊区发展和改革局（南发改字〔2011〕81号文）立项批复。2012年6月该公司委托大同市环境保护研究所对该项目进行环境影响评价工作，并编制《大同市南郊区万利煤炭制品有限公司入洗原煤180万t/a建设项目环境影响报告书》，2013年8月7日大同市环境保护局（同环函〔2012〕416号）下发了对该项目的环评审批意见。

项目于2013年9月开工建设，2015年建设完成， 至2017年1月至2017年11月该公司根据环保要求开始投资改造相关环保设施，先后对整个厂区周围安装设置6m高挡风抑尘网，对破碎筛分系统加装一套袋式除尘器，将原有燃煤锅炉改造成智能电采暖炉，食堂加抽油烟装置等。2017年12月该公司进行了一系列环保设施新建与改进后开始进行试生产。目前该项目主要设备及环保设施运行正常，具备了竣工验收监测的条件。

受大同市南郊区万利煤炭制品有限公司的委托，山西境域环境科技有限公司承担了大同市南郊区万利煤炭制品有限公司入洗原煤180万t/a建设项目竣工环境保护验收报告编制工作。根据国家环保部文件，国环规环评【2017】4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定和要求，我站有关工程技术人员于2017年11月20日对该工程的建设情况进行了现场踏勘检查工作，并查阅了该工程的相关资料，同时山西嘉誉检测科技有限公司于2017年12月17日至12月18日对该工程的环保设施进行了全面的现场监测，根据监测和检查结果编制了本次竣工验收报告，为本工程竣工环境保护验收提供技术依据。

# 第一章   总  论

## 1.1 编制依据

1.1.1法规依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施；

（2）中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改＜建设项目环境保护管理条例＞的决定》，2017年10月1日；

（3）国家环保部文件，国环规环评【2017】4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告；

（4）山西省环境保护局晋环监字〔1995〕203号文《山西省开发建设项目环境保护工程竣工验收管理办法》；

（5）山西省环境保护厅晋环发〔2010〕332 号《关于印发〈建设项目“三同时”监督检查和竣工环境保护验收管理规程〉的通知》，2010年9月15日；

1.1.2技术依据

（1）《大同市南郊区万利煤炭制品有限公司入洗原煤180万t/a建设项目环境影响报告书》（报批本），大同市环境保护研究所，2012年7月；

（2）大同市环境保护局，同环函〔2012〕416号《关于<大同市南郊区万利煤炭制品有限公司入洗原煤180万t/a建设项目环境影响报告书>的批复》，2012年8月7日；

1.1.3任务依据

（1）大同市南郊区万利煤炭制品有限公司入洗原煤180万t/a建设项目竣工环境保护验收监测委托书。

## 1.2 竣工验收监测工作的指导思想和基本任务

1.2.1 竣工验收监测工作的目的与指导思想

（1）本着充分体现“环境监测必须为环境管理服务”这一宗旨，认真搞好技术服务工作，通过现场勘察与调研，系统考核与分析，为环保主管部门对该项目全面进行竣工验收提供准确、科学的技术依据。

（2）本着“对企业负责，为企业服务”的原则，严格按照国家有关环境保护标准和山西省环保厅的有关规定进行监测，做到重点突出，切合实际，通过现场监测与考核，对本项目环保设施存在的问题及形成原因，提出切实可行的改进方法和具体建议，帮助企业走上经济效益与环境效益协调发展的良性循环轨道。

1.2.2 竣工验收监测工作的基本任务

（1）通过本次竣工验收监测和现场调查分析，检查环境影响评价和设计要求的环保设施是否全部建成，是否投入运行，运转情况如何，是否达到环评及其批复要求，指出存在的问题，并提出切实可行的建议。

（2）通过对该工程主要环保设施进行现场测试，考核其在设施净化率、污染物排放浓度，排放速率等方面是否达到环评和批复要求，能否达到国家环境保护标准及总量控制标准。

（3）通过对该项工程各项环保设施运行记录，各项规章管理制度、自我监督监测能力的检查，考核该厂对环保设施的管理水平。

## 1.3 验收监测工作程序

验收监测工作程序见图1-3-1。

## 1.4 验收监测执行标准

1.4.1标准的确定原则及确定依据

根据国家环保总局令第3号《环境标准管理办法》“建设项目设计、施工、验收及投产后，均应执行经环境保护行政主管部门在批准的建设项目环境影响报告书（表）中所确定的污染物排放标准”的要求，竣工验收执行环评批准标准，对“环评”标准中未作规定的污染物排放限值执行现行标准。验收标准原则上采用建设项目环境影响评价阶段经环境保护性质主管部门确认的环境保护标准和环保设施工艺指标进行验收，对已修订和新颁布的环境保护标准按照新标准进行达标考核。该工程环境影响报告书批准日期为2012年8月7日。

验收污染物排放标准见表1-4-1。

表1-4-1   监测执行标准一览表

| 污染源类型 | 污染源名称 | 执行标准及限值 |
| --- | --- | --- |
| 有组织排放废气 | 破碎筛分布袋除尘器排气筒出口 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4规定的煤炭工业地面生产系统大气污染物排放限值和控制要求： 类别 污染物 原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备 生产设备排气筒 颗粒物 80mg/Nm3或设备去除效率＞98% 排气筒高度不得低于15m |
| 厂界无组织排放废气 | - | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所无组织颗粒物排放限值要求： 作业场所 监控点 煤炭工业所属装卸场所 煤炭储存场所、煤矸石堆置场 无组织排放限值（mg/Nm3）（监控点与参考点浓度差值） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 1.0 |
| 废水 | 生活污水、生产废水 | 本选煤厂产生少量生活污水收集后排入旱厕。生产废水实现闭路循环不外排，生产废水回用洗煤水质执行《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）中表15.2.9的标准限值： 项目 指标 悬浮物含量 生产清水（mg/L） ≤50 循环水（g/L） ≤80 pH值 6-9 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）： 类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 2 60 50 |
| 固体废物 | 煤矸石 | 煤矸石处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）、《煤矸石综合利用管理办法》（2014新版） |

1.4.2总量要求

2012年7月23日大同市环境保护局南郊分局以同南环函〔2012〕345号《关于大同市南郊区万利煤炭制品有限责任公司入洗原煤180万t/a洗煤厂建设项目主要污染物排放总量指标的复函》对该项目下达了污染物排放总量控制指标，本项目污染物排放总量指标见表1-4-2。

表1-4-2   本项目污染物排放情况表（单位：t/a）

| 序号 | 污染物名称 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 2 |

## 1.5 验收监测内容执行情况

1.5.1 验收监测时间

本次竣工验收监测时间为2017年12月17日-12月18日。

1.5.2 验收监测工作完成情况

为了保证本次验收监测结果的准确性和代表性，依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）、《固定源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《水和废水监测分析方法（第四版）》、《空气和废气监测分析方法（第四版）》、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求，结合本次验收监测工作内容，山西嘉誉科技有限公司在监测人员、现场采样、监测分析及数据处理等方面制定了严格的质量控制措施，样品接收与分析时间均在样品保存期内，确保监测数据的准确可靠。

（1）监测期间工况。

本次验收监测期间，全厂生产工况稳定，洗煤设备正常运转，环保设施运行正常，达到《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中要求的：验收监测应在工况稳定、生产负荷达到设计的75%以上（含75%），环境保护设施运行正常的情况下进行。监测期间具体工况见下表1-5-1。

表1-5-1    监测期间工况一览表

| 日期 | 设计洗煤量 | 实际洗煤量 | 负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017.12.17 | 0.545万t/d | 0.451万t/d | 83% |
| 2017.12.18 | 0.545万t/d | 0.431万t/d | 79% |

（2）监测人员全部持证上岗，见表1-5-2。

表1-5-2  监测人员上岗证一览表

| 姓名 | 侯晓丁 | 王帅 | 侯江英 | 刘庆仙 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | SHJC2016270 | SXJY017010 | SHJC016276 | SHJC016276 |

（3）监测所用仪器全部经计量部门鉴定合格且在有效期内。见表1-5-3~表1-5-4。

表1-5-3   无组织废气监测项目方法及主要监测仪器

| 仪器名称 | 型号 | 监测因子 | 仪器技术指标 | 检定时间 | 检定部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动大气/颗粒物采样器 | MH1200型 | 颗粒物 | 80～120L/min | 2017.3.30 | 山西省计量科学研究院 |
| 电子天平 | CP225D | 颗粒物 | 0.01mg-220g | 2017.3.30 |  |
| 空盒气压表 | DYM3 | 大气压 | 800～1064hPa | 2017.5.8 | 山西省气象局 |
| 温湿度计 | TES-1360A | 温度、湿度 | -20～60℃ | 2017.5.8 |  |
| 风速风向仪 | pH-SD2 | 风速、风向 | / | 2017.5.8 |  |

表1-5-4   有组织废气监测项目方法及主要监测仪器

| 仪器名称 | 型号 | 监测因子 | 仪器技术指标 | 检定时间 | 检定部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动烟尘测试仪 | 3012H | 粉尘 | 0～60L/min | 2017.3.30 | 山西省计量科学研究院 |
| 电子天平 | CP225D | 粉尘 | 0.01mg-220g | 2017.3.30 |  |

表1-5-5 噪声监测项目方法及主要监测仪器

| 仪器名称 | 型号 | 监测因子 | 仪器技术指标 | 检定时间 | 检定 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 积分声级计 | HS5670B | 厂界环境噪声 | 25～135dB(A) | 2016.6.27 | 山西省计量科学研究院 |
| 声校准器 | HS6020 |  | 校准值：93.8dB(A) | 2016.6.27 |  |
| 空盒气压表 | DYM3 | 大气压 | 800～1064hPa | 2017.5.8 | 山西省气象局 |
| 温湿度计 | TES-1360A | 温度、湿度 | -20-60℃ | 2017.5.8 |  |
| 风速风向仪 | pH-SD2 | 风速、风向 | / | 2017.5.8 |  |

（4）在监测之前对所有的仪器进行了检查，对采样仪器进行了校准。

表1-5-6  监测仪器校准结果

| 仪器用途 | 仪器型号 | 仪器编号 | 气路 名称 | 仪器读数 （升/分钟） | 标准流量计读数 （升/分钟） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | MH1200全自动大气/颗粒物采样器 | QD-17 | A | 100 | 100 |
|  |  | QD-18 | A | 100 | 100 |
|  |  | QD-30 | A | 100 | 100 |
|  |  | QD-31 | A | 100 | 100 |
|  | KC-6120综合采样器 | QD-36 | A | 100 | 100 |

表1-5-73012型烟尘（气）自动采样器流量校准结果

| 监测仪器及编号 | 标定值（L/min） | 测定值（L/min） |
| --- | --- | --- |
| 3012型烟尘（气）自动采样器/QD-33 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 |

表1-5-8 声级计仪器校准一览表

| 仪器名称 | 测试前校准值dB(A) | 测试后校准值dB(A) | 标准声源数值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| HS5670B积分声级计 | 93.8 | 93.8 | 94±0.5 |

（5）监测项目采样、分析所用方法均采用国家标准方法或国家统一的方法，详见表1-5-9

表1-5-9监测项目分析方法一览表

| 类别 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 玻璃电极法 | GB 6920-1986 |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB 11901-1989 |
| 有组织排放废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T 16157-1996 |
| 无组织排放废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T15432-1995 |
| 噪声 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348－2008 |

# 第二章   区域环境概况

## 2.1 地理位置

大同市南郊区万利煤炭制品有限责任公司洗煤厂位于大同市南郊区口泉乡张留庄村南约700m处，旧大运路北侧1200m处。原料储运方便，对外交通便利，水电等配套设施齐全，厂区内地势平坦。本项目具体地理位置见图2-1-1。

## 2.2 环境敏感因素及保护目标

本项目所在区域不属于特殊保护地区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区；评价区内无重点保护植物、动物；评价区内地下有煤炭资源，属于采空区，附近区域内有几家煤矿企业和其它工矿企业，除此外评价区内无其它环境敏感因素。

根据本项目排污特点和对环境扰动的特征，结合区域环境敏感因素，确定项目主要环境保护目标为厂址近距离范围内的环境空气、地下水环境、村庄人群生产、生活环境，评价区内村庄与人口等。厂址周围主要环境保护目标与环评时保护目标一致性见表2-2-1。

表2-2-1   本项目重点环境保护目标

| 类别 | 保护对象 | 基本情况 | 保护要求 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（km） （距工业场地） |  |  |
| 环境 空气 | 张留庄村 | 北 | 0.7 | 《环境空气质量标准》(GB3095－2012)二级 | 与环评一致 |
|  | 霸王店村 | 南 | 1.9 |  |  |
|  | 里八庄村 | 东南 | 3.0 |  |  |
| 地表水 | 口泉河 | E | 4.4 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 | 与环评一致 |
| 地下水 | 评价区内含水层 | 保护评价区内地下水不受污染 | 与环评一致 |
| 噪声 | 工业场地 | 四周 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类 |  |
|  | 公路两侧 |  |  | 交通噪声限值 |  |
| 生态 环境 | 工程生产区 |  | 工业场地绿化系数20%以上，生态环境和居民生活环境不恶化 |  |
|  | 评价区植被 |  |  |  |

图2-1-1   厂址地理位置图  比例尺1：50000

# 第三章   工程建设概况

## 3.1工程概况

大同市南郊区万利煤炭制品有限责任公司入洗原煤180万t/a建设项目位于大同市南郊区口泉乡张留庄村南约700m处，旧大运路北侧1200m处，原料储运方便，对外交通便利，水电等配套设施齐全，占地面积30亩，厂区内地势平坦。建设单位大同市南郊区万利煤炭制品有限责任公司是一家以现代企业制度运行的企业，有较好的人员、技术、设备、管理基础，同时具有雄厚的经济实力，具备完成该项目的条件和能力。通过对项目的市场需求、建设方案、经济效益、社会效益等方面的研究和分析，大同市南郊区万利煤炭制品有限责任公司决定建设生产能力为入洗原煤180万t/a的洗煤厂，该项目符合国家产业政策，能够发挥当地资源优势和企业生产优势，达到调整产业结构，增强企业市场竞争力的目的，更好满足煤炭消费市场对优质煤种的需求，对于加快区域经济发展步伐，具有重要意义。

表3-2-1   工程名称、建设性质、建设规模

| 项目名称 | 大同市南郊区万利煤炭制品有限责任公司入洗原煤180万t/a建设项目 |
| --- | --- |
| 建设项目性质 | 新建工程 |
| 建设地点 | 大同市南郊区口泉乡张留庄村南约700m处 |
| 立项部门 | 大同市南郊区发展和改革局 |
| 占地面积 | 30亩 |
| 环境影响报告书编制单位 | 大同市环境保护研究所 |
| 环境影响报告书审批部门、文号、时间 | 大同市环境保护局 同环函﹝2012﹞416号 2012年8月7日 |
| 建设项目环保工程验收审批部门 | 大同市环境保护局 |
| 建设规模 | 180万t/a |
| 年运转时间（引自环评） | 21小时/天，330天/年 |
| 总投资概算 | 1204.25万元 |
| 环保投资概算 | 351万元，占总投资的29.1% |
| 实际总投资 | 1500万元 |
| 实际环保投资 | 251万元，总投资的16.7% |
| 建设项目开工时间 | 2013年9月 |
| 建设项目完成时间 | 2017年10月 |

## 3.2工程建设内容

### 3.2.1工程主要建设内容

大同市南郊区万利煤炭制品有限责任公司入洗原煤180万t/a的洗煤厂，属于新建项目，主要建设入洗原煤180万t/a生产线主厂房，转载点及皮带走廊、精煤储煤场、煤泥储煤场、临时矸石堆放场。同时建设办公、生活及辅助设施等。

该项目主要工程建设内容见表3-2-1，主要生产装置见表3-2-2。

表3-2-1   项目主要建设内容

|  |  | 环评主要建设内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 主洗厂房 | 建设入洗原煤180万t/a生产线主厂房 | 与环评一致 |
| 配套工程 | 食堂、宿舍 | 建设办公、生活及辅助设施 | 与环评一致 |
|  | 办公楼 |  |  |
|  | 大门门卫 |  |  |
|  | 厕所 |  |  |
| 储运工程 | 原煤储运 | 建设转载点及皮带走廊、精煤储煤场、煤泥储煤场、临时矸石场 | 与环评一致 |
|  | 原煤破碎转载 |  |  |
|  | 精煤、中煤、煤泥储运 |  |  |
| 公用工程 | 给水 | 该洗煤厂的生产用水主要主要引自厂内自备水井，可基本满足洗煤厂生产、生活用水要求 | 与环评一致 |
|  | 供暖 | 冬季采暖用电 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 环境空气 | 在厂区周围建挡6米风抑尘网 | 与环评一致 |
|  | 废气 | 配置一套集尘罩+布袋除尘器 | 与环评一致 |
|  | 废水 | 地埋式生活污水处理设备 | 未建设 |
|  | 固废处置 | 煤矸石综合利用 | 与环评一致（见委托协议） |
|  | 噪声治理 | 减振基础，安装消声器等 | 与环评一致 |
|  | 绿化面积 | 绿化率20% | 与环评一致 |

表3-2-2   主要生产装置规格型号

| 环评情况 | 验收情况 |
| --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术规格 | 单位 | 与环评一致 |
| 1 | 高强力双齿辊破碎机 | 2PGL-400×750型 | 2台 |  |
| 2 | 链式给煤机 | LG-10 B=1000mm | 1台 | 与环评一致 |
| 3 | 跳汰机 | CT-6型 带自动排料装置 | 4台 | 与环评一致 |
| 4 | 精煤分级脱水筛 | 2ZKR1237型 Q=60t/h | 3台 | 与环评一致 |
| 5 | 离心脱水机 | JWZ-10A型 N1=22kw N2=55kw | 3台 | 与环评一致 |
| 6 | 鼓风机 | C40-1.5-Ⅰ型 Q=40m3/min | 1台 | 与环评一致 |
| 7 | 浓缩机 | NG-15型 F=176m2 | 1台 | 与环评一致 |
| 8 | 压榨式压滤机 | XMZ220-1050型 F=100m3 | 5台 | 与环评一致 |
| 9 | 捞坑斗式提升机 | L4060型 B=600mm | 1台 | 与环评一致 |
| 10 | 矸石、中煤斗式提升机 | T2532型 B=320mm | 2台 | 与环评一致 |

### 3.2.2主体工程与环保设施变更情况

本项目在初设、立项审批和实际建设过程部分主体工程、环保设施、措施发生变更，主要变更情况见表3-2-3。

表3-2-3项目主体工程、环保设施主要变更情况表

| 序号 | 环评及环评批复要求 | 实际建成情况 |
| --- | --- | --- |
| 工程变更 | 1 | 建设一处备用矸石处置场，对未能外销的矸石应运至矸石堆场进行分层填埋处置，并覆土绿化，矸石堆场应按照国家相关要求合理选址。 | 该项目由协议建材企业回收（汽运）综合利用，未能全部利用时送同煤国电同忻煤矿有限公司的备用矸石厂， |
|  | 2 | 地埋式污水处理装置 | 该项目职工生活污水产生量很少，洗漱用水就地撒泼进行抑尘，食堂泔水由合作单位派人到厂区定期清理外运，所以未建设地埋式污水处理装置。 |

本项目主体工程、环保设施发生一些变更，但项目的主要生产工艺没有发生重大变化，项目总体污染物种类没有发生改变，环境影响程度未产生加重影响，本项目不属于《水电等九个行业建设项目重大变动清单（试行）》（环办[2015]52号）中的项目。

### 3.2.3 辅助工程

3.2.3.1给排水

（1）供水水源

洗煤厂的生产用水主要引自厂内自备水井，可基本满足洗煤厂生产、生活用水要求。

（2）排水系统

厂区东北角设置有100m3雨水收集池。

（3）循环水系统

该项目生产用水循环使用，脱水筛筛下水直接进入精煤回收筛，筛下水再由泵打至浮选机组进行精煤浮选，浮选精煤和煤泥经浓缩机组浓缩后进行压滤，压滤机挤压后的清水与滤液进入循环水池，循环水池补加清水后进行再循环利用。

本项目水平衡与环评水平衡一致，见3-2-1

3.2.3.2 供电

本项目厂区内设置有两台变压器，一台供生产用电，一台供生活用电。

3.2.3.3 供热

本项目生产及生活冬季取暖采用电热炉。

0.11

0.72	0.61

0.72	0.07	0.65

296.01	1.08             0.11	0.97

3.78

0.11

1.08	0.97

4.32			3.78

0.14

0.72                    0.58

216

储备

补充水 291.69			消耗水量

单  位: m3/d

生产循环水、消防用水

不计入水平衡

9141.3

194.67

486.36

350.7           31.50	91.77            12.39

图3-2-1   洗煤厂水平衡图

### 3.2.4厂区总平面布置

本厂区平面布置基本与环评一致，a、原煤经汽车运至本厂的原煤堆场后从受煤坑准备进入洗选车间。b、主洗厂房为原煤准备、跳汰分选、浓缩、压滤联合建筑，内部布置有破碎机、跳汰机、提升机、脱水筛、离心机及鼓风机、泵类等，同时主厂房还设有配电室、控制室、休息室等。c、原煤区在洗煤车间的西部，布置有受煤坑等，依次向东布置原煤皮带走廊，跳汰洗选主厂房，精煤皮带走廊及卸载点，场地东南侧和南侧分别布置精煤、煤泥、矸石储场。事故水池布置在厂区东侧。办公楼位于厂区南侧，为了减少本厂生产活动对大气环境造成的影响，本厂冬季采暖拟利用清洁能源（如电能），厂内不设置锅炉设施。

本项目厂区平面布置图见图3-2-2。

图3-2-2   厂区平面布置图

## 3.3 工程生产工艺及产污环节分析

3.3.1工艺流程

1、原煤系统：原煤由汽车从供应煤矿直接运至本厂原煤堆场内，经预先筛分后进入入洗原煤缓冲区，进行原煤准备。

2、主洗系统：主厂房采用联合布置方式。主厂房内布置有高强力双齿辊破碎机，跳汰分选系统布置有跳汰机、斗式提升机、浮选机、浓缩机、压滤机、离心脱水筛及相关的鼓风机和泵类等，配电室、控制室、休息室等也都给于相应的位置。来煤经预先筛分，大于100mm的特大块经手选杂物后为特大块产品；小于100mm以下的原煤经入洗原煤缓冲仓储存缓冲后，然后去跳汰机分选，采用有压给料三产品重介旋流器分选，选后产品经脱水、分级，生产喷粉煤(25-0mm)、洗中块(50-25mm)、洗大块(100-50mm)、中煤等产品，矸石排弃。脱水筛筛下水直接进入精煤回收筛，筛下水再由泵打至浮选机组进行精煤浮选，浮选精煤和煤泥经浓缩机组浓缩进行压滤，压滤后的浮选精煤送入精煤传送带归入精煤、压滤后的煤泥分别送入煤泥仓。压滤机挤压后的清水与滤液返回至水循环系统，所有水路实行闭路循环，厂房内设煤泥池、循环水池、集水坑和事故水应急处理池。

3、产品装、储、运系统：考虑到场地因素，本选煤厂选后产品全部采用露天堆贮形式，其中精煤储场面积约3000m³，中煤、研石储场面积各占约1000 m³，煤泥晾干场面积约500 m³，所有产品均采用汽车外运。

4、煤泥水系统：脱水筛筛下水直接进入精煤回收筛，筛下水再由泵打至l组16m3浮选机，再由泵打至浓缩机。在联合车间内靠北边一纵跨内，从西向东依次布置有：5台XMZ220-1050型压滤机、1台直径20m，容积471m3的浓缩池及泵类等。在煤泥水处理上，以煤泥池+浓缩机代替传统的捞坑分级作业，其优点是工艺流程简单、基建投资省；倾斜板式浓缩机布置在主厂房内，解决了普通式浓缩机布置在厂外防冻等问题。

该厂生产工艺流程见图3-3-1。

3.3.2产污环节分析

此项目在运行期的各种活动所产生的污染物对环境资源的影响是长期的，且影响程度大小不同，据此，主要识别洗煤厂运行期各主要生产环节对各环境要素的影响：

l、在原煤筛分环节，主要的污染问题是煤尘和噪声污染，没有废水产生。

2、在洗选环节，主要的污染问题是噪声、洗选矸石和煤泥水。由于煤泥水已有妥善的闭路循环措施，主要污染问题就成为事故情况下潜在的问题。

3、原、精煤堆存环节：主要的污染问题是煤尘，该项目原煤装卸点采用挡风抑尘网及洒水设施，原煤及精煤储煤场采用挡风抑尘网进行治理。

4、本项目产生洗选矸石由合作单位负责回收综合利用。

5、该项目产生的煤泥水必须闭路循环，闭路循环措施完善后可保证煤泥水在任何情况下都不外排，因而煤泥水不会对水环境造成影响。

6、洗煤厂设有各类筛、各类泵及各类风机等噪声设备，会对本区声环境产生影响。该厂主要产污环节见表3-3-1

表3-3-1 主要产污环节

| 类别 | 排放点 | 主要污染物及不利影响因素 | 排放去向排放方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 污染源 | 原煤装卸点 | 扬 尘 | 大气、面源 |
|  | 筛分 | 粉 尘 | 大气、点源、面源 |
|  | 运输 | 扬 尘 | 大气、面源 |
|  | 转载点 | 粉 尘 | 大气、面源 |
| 水污染源 | 主厂房 | 煤泥水(SS) | 闭路循环不外排 |
|  | 生活废水 | COD. BODs. SS | 职工生活污水产生量很少，直接泼洒到厂区道路上，食堂泔水由合作单位定期清理外运 |
| 固体废物 | 主厂房 | 矸 石 | 综合利用 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 及时清运至环卫部门指定地点填 埋处理 |
| 声环境 | 破碎车间 | 设备噪声 | 周围环境 |
|  | 鼓引风机 | 设备噪声 | 周围环境 |
|  | 各类水泵 | 设备噪声 | 周围环境 |
|  | 运 输 | 设备噪声 | 周围环境 |

## 3.4 项目运营期主要污染源及环保设施

### 3.4.1 大气污染及防治措施

本项目产生的主要大气污染主要为：储煤场、原煤转载、破碎筛分、装卸煤、汽车运输煤等产生的煤尘以及食堂产生的油烟。

该项目整个厂区周围安装设置有6m高挡风抑尘网，精煤、中煤堆均用防尘网覆盖，原煤通过全封闭皮带走廊进行输送；该项目原煤破碎筛分过程中产生的煤尘用集气罩收集并通过一套袋式除尘器进行除尘 ，除尘后经排气筒排放；另外该项目场内运输道路及精煤、中煤堆地面均进行硬化，厂区派专人定时进行清扫及洒水抑尘，所有运输车辆加盖篷布。

该项目食堂产生的油烟在加装油烟净化设施净化处理后排放。

### 3.4.2水污染及防治措施

本项目产生的废水主要为煤泥水、洗煤跑冒滴漏水、初期雨水和生活污水。

本项目运营期产生的洗煤水闭路循环，不设排放口。该项目建有1台Φ20m浓缩机，容积为471m3，1台XMZ220-1250型压滤机，浓缩池中定期加入絮凝剂增加絮凝作用，浓缩池东侧建有总容积为500m³的事故煤泥水池，并配有完善的回水系统，通过水泵、管道连接，适时将事故煤泥水返回生产系统再处理，保证煤泥水闭路循环不外排；该项目在主厂房东侧建设有50 m³跑、冒、滴、漏集中收集池，厂内跑、冒、滴、漏水等分散排水由地沟收集后统一排入集中水池，经浓缩、压滤处理后复用于选煤工序；为防止工业场地的初期雨水夹带煤尘，该项目在厂区西南角地势最低处建有一个100m3初期雨水收集池，对初期雨水进行沉淀收集。

本项目的生活污水主要来自少量职工生活污水及食堂泔水，因职工生活污水产生量很少，直接泼洒到厂区道路上，食堂泔水由合作单位派人到厂区定期清理外运饲养牲畜。

### 3.4.3噪声污染及防治措施

洗煤厂机械设备较多，声压级也较高，主要产噪设备有：原煤筛分破碎、各类风机、水泵和排料溜槽、跳汰机、浓缩机、离心机等。具体防治措施：选择低噪声及振动小的设备，对筛子、离心机等振动设备与楼板或支架之间进行隔振处理，在高噪声设备处设有单独的控制室或单独封闭布置，厂区北侧种植有松柏等树木，阻止噪声传播，有效降低噪声强度。

### 3.4.4固体废物污染及防治措施

本洗煤厂固体废物主要为洗选矸石和生活垃圾。

本项目年产生矸石30万t/a左右， 矸石由协议建材企业回收（汽运）综合利用，未能全部利用时送同煤国电同忻煤矿有限公司的备用矸石厂

本项目生活垃圾主要来源于办公、生活产生的生活垃圾，生活垃圾定期收集送当地环卫部门指定地点处置。

## 3.5 工程环保设施及投资

该项目实际总投资约1500万元，其中环保投资251万，占总投资比例约16.7%。

表3-5-1   项目环保治理措施及其投资情况

| 序号 | 产物部位 | 治理措施（或设施） | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大气污染物 | 厂区四周挡风抑尘网 | 120 |
|  |  | 破碎筛分布袋除尘器 | 12 |
|  |  | 电热炉 | 5 |
|  |  | 洒水车 | 15 |
|  | 厨房 | 厨房抽油烟装置 | 1 |
|  | 废水 | 事故煤泥水返回生产系统 | 45 |
|  |  | 初期雨水收集池 | 6 |
|  | 固废 | 矸石处理 | 15 |
|  | -- | 噪声治理 | 10 |
|  | -- | 绿化 | 2 |
|  | -- | “三同时”编制 | 20 |
|  | 合计 | 251 |

# 第四章   环评及环评批复的环保要求及完成情况

## 4.1 环评对本工程的环保要求及完成情况

环评的环保要求及实际完成情况见表4-1-1。

表4-1-1   环评对本工程的环保要求及完成情况

| 环境要素 | 污染源位置 | 污染物名称 | 环评规定的污染防治措施 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原煤卸载 | 煤尘 |  | 与环评一致 |
| 环 境 空 气 | 原煤储存 | 煤尘 | 在厂区四周建挡风抑尘网，定时洒水抑尘 |  |
|  | 精煤储存 | 煤尘 |  |  |
|  | 中煤储存 | 煤尘 |  |  |
|  | 筛分破碎车间 | 煤尘 | 配置一套集尘罩+布袋除尘器经15m高排气筒排放 | 与环评一致 |
|  | 热风炉 | 烟尘、S02 | 智能电采暖炉 | 与环评一致 |
|  | 原煤输送转运 | 煤尘 | 皮带走廊全封闭，喷雾洒水，及时清扫 | 与环评一致 |
|  | 固废临时堆场 | 粉尘 | 矸石临时堆场，封闭垃圾箱 | 建有矸石临时堆场，矸石由协议建材企业回收（汽运）综合利用，未能全部利用时送送同煤国电同忻煤矿有限公司的备用矸石厂，厂区设有封闭垃圾箱 |
|  | 公路汽车运输 | 粉尘 | 车辆加盖苫布，清扫维护路面 | 与环评一致。 |
|  | 食堂 | 油烟 | 未提及 | 食堂排气筒安装有一套抽油烟装置 |
| 水 环 境 | 煤泥水 | SS等 | 容积471m2浓缩机+加压尾煤压滤机 | 与环评一致 |
|  | 生活污水 | COD. BODs. SS | l套WSZ-I地埋式生活污水处理设备 | 职工生活污水产生量很少，洗漱用水就地撒泼进行抑尘，食堂泔水由大同市合作单位派人到厂区定期清理外运， |
|  | 初期雨水 收集池 | 煤尘 | 设置100m3的初期雨水收集池 | 与环评一致 |
| 固体 废物 | 矸石 | 矸石 | 矸石场临时贮矸石，生活垃圾及时运至环卫部门指定的生活垃圾统一处置，矸石堆置处理时，矸石堆放场应合理选址，分层堆放，覆土，压实，绿化，洒水 | 矸石由协议建材企业回收（汽运）综合利用，未能全部利用时送同煤国电同忻煤矿有限公司的备用矸石厂 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾 |  | 办公、生活产生的生活垃圾定期收集送当地环卫部门指定地点处置 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 消声，隔声，减振，封闭，屏蔽 | 与环评一致 |
| 生态环境（含 绿化） | 营运生产期 |  | 矸石进行堆置处理时，矸石堆放场地应设截水渠，沟口和两侧山坡顶建20m的绿化林带 | 与环评一致 |

## 4.2 环评审批要求及完成情况

环境审批要求及完成情况见表4-2-1。

表4-2-1   环评审批要求及完成情况一览表

| 环评批复要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- |
| 项目建设及运营期要具体落实好以下工作： | - |
| 1、厂区建设符合规定的挡风抑尘墙，地面应做防渗硬化处理，并设置喷淋设施，定期洒水灭尘；场内外运输道路必须进行硬化，运煤车辆必须加盖苫布；原煤受煤坑、破碎、筛分、输送等工序必须采取有效的封闭措施，并在起尘点安装高效收尘设施。确保煤（粉）尘排放达到《煤炭工业污染物排放标准》( GB20426-2006)相关标准要求。 | 与环评一致 |
| 2、冬季供暖采用电暖气，不得另上锅炉；食堂必须使用清洁能源，安装油烟净化设施，确保油烟达标排放。 | 与环评一致，食堂上抽油烟装置 |
| 3、生产废水必须闭路循环使用，不得外排，并配套建设相应容积的事故水池；生活污水经处理后回用于生产、洒水灭尘或绿化。 | （1）煤泥水闭路循环不外排；建有24m³跑、冒、滴、漏集中收集池，收集后经浓缩、压滤处理后复用于选煤工序；（2）职工生活污水产生量很少，洗漱用水就地撒泼进行抑尘，食堂泔水由大同市合作单位到厂区定期清理外运。 |
| 4、生产期间产生噪声必须采取有效的消音、降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348 - 2008)2类区 标准。 | 与环评一致 |
| 5、固体废物必须严格按“报告书”的规定要求合理分类处置，严禁随意堆弃，污染环境。矸石、煤泥应尽可能综合利用，若堆放必须按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的要求规范建设堆放场。 | 矸石存放于临时矸石堆放场，由协议建材企业回收（汽运）综合利用，未能全部利用时送同煤国电同忻煤矿有限公司的备用矸石厂 |
| 6、加强厂区绿化美化和生态保护工作，绿化系数不低于30%以上。 | 与环评一致 |
| 7、制定并执行科学的环境保护管理制度和监测计划，落实清洁生产管理要求，确保各项污染物稳定达标排放。 | 与环评一致 |
| 8、应将以上意见和“报告书”规定的各项环保措施落实于设计与施工中，必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、 同时投入运行的环境保护“三同时”制度。 | 与环评一致。 |

# 第五章   废气监测

## 5.1  废气污染源监测内容

全厂废气污染源包括有组织排放和无组织排放污染源两类，监测内容见表5-1-1，监测点位示意图见图5-1-1~5-1-2。

表5-1-1   废气污染源监测内容一览表

| 序号 | 监测对象 | 测点 | 监测项目 | 频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界无组织排放 | 上风向1个测点，下风向3个测点 | 颗粒物 | 连续2天，每天3次 | 下风向测点以捕捉最大浓度为采样原则；同时记录气象参数。 |
| 2 | 破碎筛分布袋除尘器出口 | 除尘出口一个测点 | 颗粒物 |  | 工况稳定 生产负荷≥75% |
| 3 | 厨房油烟 | 油烟净化器出口 | 油烟 | 连续2天，每天连续5次 |  |
| 监测工况：12月17日生产负荷为83%，12月18日生产负荷为79%。详见1.5.2章节 |

## 5.2 废气监测结果及其分析

5.2.1 有组织排放监测结果及其分析

表5-2-1  破碎筛分布袋除尘系统颗粒物监测结果表

| 测试 日期 | 测试次数 | 标干排气流量（Nm³/h） | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度( mg/m³) | 排放速率( mg/m³) |
|  |  | 排气筒出口 | 排气筒出口 | 排气筒出口 |
| 12月17日 | 1 | 1280 | 16.6 | 0.0212 |
|  | 2 | 1240 | 12.9 | 0.0160 |
|  | 3 | 1217 | 13.2 | 0.0161 |
| 12月18日 | 1 | 1239 | 17.1 | 0.0212 |
|  | 2 | 1186 | 15.7 | 0.0186 |
|  | 3 | 1309 | 18.3 | 0.0240 |
| 最高值 | 6238 | 19.2 | 0.119 |
| 标准值 | -- | 80 | -- |
| 达标率 | -- | 100% | -- |

监测结果表明：破碎筛分布袋除尘系统出口废气中颗粒物的排放浓度在12.9mg/m³~18.3mg/m之间，均满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的标准限值，达标率为100%。

5.2.2厂界无组织排放监测结果分析

厂界无组织排放监测结果及监测时气象参数见表5-2-3和表5-2-4。

表5-2-3  厂界颗粒物监测结果一览表（mg/m³）

| 监测 点位 | 测点 名称 | 12月17日 | 12月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 1# | 监控点 | 0.453 | 0.567 | 0.513 | 0.517 | 0.473 | 0.361 |
| 2# | 监控点 | 0.398 | 0.658 | 0.403 | 0.392 | 0.564 | 0.542 |
| 3# | 监控点 | 0.344 | 0.494 | 0.623 | 0.553 | 0.510 | 0.470 |
| 4# | 监控点 | 0.362 | 0.457 | 0.440 | 0.410 | 0.437 | 0.433 |
| 5# | 参考点 | 0.308 | 0.347 | 0.312 | 0.303 | 0.328 | 0.289 |
| 监控点最大值 | 0.453 | 0.658 | 0.623 | 0.553 | 0.564 | 0.542 |
| 监控点最大值与参考点浓度差值 | 0.145 | 0.311 | 0.311 | 0.250 | 0.236 | 0.253 |
| 标准值 | 1.0 |
| 达标率 | 100% |

表5-2-4  厂界无组织气象参数一览表

| 监测时间 | 频次 | 气温（℃） | 气压（KPa） | 风向 | 风速（m/s） | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月17日 | 1 | -5.7 | 91.3 | 328° | 2.8 | 晴天 |
|  | 2 | -4.3 | 90.9 | 314° | 2.4 | 晴天 |
|  | 3 | -2.7 | 91.2 | 325° | 2.9 | 晴天 |
| 12月18日 | 1 | -10.2 | 91.2 | 316° | 3.0 | 晴天 |
|  | 2 | -5.3 | 91.0 | 303° | 2.7 | 晴天 |
|  | 3 | -4.7 | 90.9 | 327° | 2.6 | 晴天 |

监测结果表明：厂界无组织颗粒物排放浓度监控点最大值与参考点浓度差值介于0.145mg/m3~0.311mg/m3之间，均满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的限值，达标率为100%。

# 第六章   噪声监测结果

## 6.1  噪声监测内容

本次验收监测对厂界噪声进行监测。噪声监测点位和频次见表6-1-1，监测点位示图见图6-1-1。

表6-1-1   噪声监测内容一览表

| 测试内容 | 监测点位 | 测试频次 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 厂界四周 | 连续两天，每天昼、夜各1次 | 全厂生产正常，厂界四周每侧布设1个测点，共布设4个监测点 |

## 6.2  厂界噪声监测结果及其分析

噪声监测结果见表6-2-2。

表6-2-2   厂界噪声等效声级Leq(A)监测结果一览表

| 监测点位 | 监测日期 | 监测结果 dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
|  |  | L10 | L50 | L90 | Leq | 标准 | 达标 情况 | L10 | L50 | L90 | Leq | 标准 | 达标 情况 |
| ZS1763-1 | 12月17日 | 54.0 | 52.0 | 51.0 | 52.2 | 60 | 达标 | 44.0 | 42.4 | 41.8 | 42.7 | 50 | 达标 |
| ZS1763-2 |  | 59.0 | 51.8 | 49.2 | 54.3 | 60 | 达标 | 48.3 | 42.4 | 41.0 | 45.3 | 50 | 达标 |
| ZS1763-3 |  | 54.5 | 58.0 | 53.2 | 52.2 | 60 | 达标 | 48.0 | 42.4 | 41.0 | 44.7 | 50 | 达标 |
| ZS1763-4 |  | 53.8 | 56.6 | 53.6 | 50.2 | 60 | 达标 | 43.2 | 42.0 | 41.4 | 42.2 | 50 | 达标 |
| ZS1763-1 | 12月18日 | 56.8 | 51.6 | 49.6 | 53.0 | 60 | 达标 | 44.8 | 41.4 | 39.4 | 42.5 | 50 | 达标 |
| ZS1763-2 |  | 57.8 | 53.8 | 51.8 | 55.1 | 60 | 达标 | 44.0 | 42.0 | 41.6 | 42.6 | 50 | 达标 |
| ZS1763-3 |  | 56.0 | 51.2 | 48.0 | 52.7 | 60 | 达标 | 45.2 | 43.2 | 41.8 | 43.4 | 50 | 达标 |
| ZS1763-4 |  | 55.4 | 53.4 | 51.0 | 53.6 | 60 | 达标 | 47.4 | 44.6 | 43.6 | 45.5 | 50 | 达标 |

结果表明，噪声昼间监测值范围为48.0-59.0dB（A），夜间为39.4-48.3dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，达标率均为100%。

# 第七章   排放总量指标完成情况

2012年7月23日大同市环境保护局南郊分局以同南环函〔2012〕345号《关于大同市南郊区万利煤炭制品有限责任公司入洗原煤180万t/a洗煤厂建设项目主要污染物排放总量指标的复函》对该项目下达了污染物排放总量控制指标，本项目污染物排放总量控制指标为：粉尘2t/a。

本项目全年工作330天，每天工作21小时，全年作业时间6930小时，污染物排放总量见表8-1-1。

表7-1-1    工程污染物排放总量统计表

| 污染物 | 生产环保设施 | 年作业时间（h） | 排放速率（kg/h） | 年排放总量（t/a） | 总量控制指标（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 破碎筛分布袋除尘器排气筒 | 6930 | 0.214 | 1.48 | 2 |

计算结果表明：该工程排放的污染物年排放总量为：粉尘1.48t/a，满足大同市环境保护局南郊分局对该项目下达的污染物排放总量控制指标：粉尘2 t/a。

# 八章   环境管理现场检查情况

## 8.1 环保机构建设

该公司成立了环保组织机构，由总经理直接负责领导，担任环保组织机构组长，统一组织领导公司环保规划、监督和管理工作。主管环保工作的副总经理担任副主任，领导和制定各部门的环保方案，同时在环保行动中的实施中担任协调、维持、评审和深化等工作。

下设环保科室，由专人负责全厂的环境管理和监测及污染治理工作，传达各级环保局制定的环保要求，培训工作人员，监督内部环境管理工作的实施情况，确保各项环保措施、环保制度的贯彻落实，及时解决生产中出现的环保问题，对暂时无法解决的问题，及时上报上级部门。

由于企业规模较小，所以本厂不设专职环境监测机构，污染源监测主要委托当地环保部门监测站实施，由环保人员配合当地环保部门监测站负责厂内的环境监测工作和污染档案管理。

## 8.2环境管理制度

为保证各项环保设施的正常运行，保证公司内各项污染物按照国家监测技术规范要求进行监测，公司制定：

（1）环保制度：《企业环境保护管理制度》、《煤矸石堆放管理制度》《选煤水闭路循环管理制度》、《原煤储存及原煤装卸管理制度》、《原煤运输管理制度》等

（2）环保设施运行管理制度：《环保设施运行和管理规定》、《环保设施管理制度》、《环保设施故障停运制度》；

通过各项环境管理制度的建立和实施，形成目标管理和监测反馈信息系统，使企业内部污染防治有章可循，更具科学性。

## 8.3环境管理措施

（1）严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。

（2）设立环保档案卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护。

（3）按照监测计划定期组织厂内的污染源监测，严格污染物排放及岗位责任制。

（4）企业加强对员工的技术培训，强化环保意识，提高操作水平，减少因人为因素造成的非正常生产状况。

（5）重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工、附近居民和其他技术人员就环境问题提出意见，积极采纳其合理要求。

（6）积极配合环保部门的检查、验收。

# 第九章  环境风险防范和应急措施检查情况

## 9.1检查目的

根据环境保护部文件环法[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理规范环境风险的通知》，环法[2012]98号文《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，以及晋环发[2012]389号文《关于进一步加强建设项目“三同时”管理严格防范环境风险的通知》，企业应编制突发环境事件应急预案，按照预案建设并完善日常和应急监测系统，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力，建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督，将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。

## 9.2检查情况

为加强对环境风险的防控，有效提升本厂环境安全水平，避免或减少突发环境事件的发生，同时确保企业发生突发环境事件时，能快速有效处置，避免发生重大环境污染事故，大同市南郊区万利煤炭制品有限公司制定了《环境应急管理制度》，成立了以总经理为总指挥的环境应急领导小组，下设应急指挥办公室，负责全厂突发环境事件。

根据本项目实际特点，大同市南郊区万利煤炭制品有限公司可能出现的环境事件主要为生成废水外泄，为此该公司在废水处理车间设置有总容积为500m³的事故煤泥水池，通过水泵、管道与浓缩池连接，适时将事故煤泥水返回生产系统再处理，保证煤泥水闭路循环不外排。

# 第十章  验收监测结论与建议

## 10.1 结论

通过对大同市南郊区万利煤炭制品有限公司入洗原煤180万t/a建设项目的验收监测和现场调查，得出以下结论：

（1）“三同时”执行情况

2012年6月大同市南郊区万利煤炭制品有限公司委托大同市环境保护研究所对该项目进行环境影响评价工作，并编制《大同市南郊区万利煤炭制品有限公司入洗原煤180万t/a建设项目环境影响报告书》，2012年8月7日大同市环境保护局下发了对该项目的审批意见，同意该项目建设，项目自投产以来，企业相继完善和改造了环保设施，主要环保设施建成并投入使用。

（2）监测结果

a有组织废气监测结果

监测期间，破碎筛分布袋除尘系统出口废气中颗粒物的排放浓度在12.9mg/m³~18.3mg/m之间，均满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的标准限值，达标率为100%。

b无组织废气监测结果

监测期间，厂界无组织颗粒物排放浓度监控点最大值与参考点浓度差值介于0.145mg/m3~0.311mg/m3之间，均满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的限值，达标率为100%。

c噪声监测结果

监测期间，噪声昼间监测值范围为48.0-59.0dB（A），夜间为39.4-48.3dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，达标率均为100%。

d项目排污总量统计结果

根据废气监测结果，本项目粉尘年排放量：1.48t/a，满足大同市环境保护局南郊分局以同南环函〔2017〕71号《关于大同市南郊区万利煤炭制品有限责任公司入洗原煤180万t/a洗煤厂建设项目主要污染物排放总量指标的复函》中对该项目下达的污染物排放总量控制指标。

综上所述，本项目基本达到竣工环境保护验收条件，建议予以通过验收。

## 10.2 建议

1、加强环保机构建设，制定完善环保管理制度，做好环境管理人员培训工作，提高企业自我监督、监测能力；

2、企业应及时对洗出的中煤、精煤等煤堆进行防尘网覆盖，加强厂区的洒水抑尘，并确保洒水效果，做到有效防尘；

3、企业应定期对生产废水处理设备进行检查，确保正常运行，保证生产废水处理达标后全部回用不外排；

4、企业应尽快硬化整个厂区，加大厂区内的绿化力度，尽可能绿化、美化厂区周围及厂区内环境；

5、进一步提高污染事故应急防范能力，按照行业特点定期组织污染事故应急演练。

# Text boxes

图1-3-1　验收监测工作程序

现场监测

综合分析

环境管理检查

编制验收监测报告

生产负荷及

工况记录

建设单位向大同市环境保护局报送监测报告

资料收集

现场勘查

工艺分析

实施验收监测方案

验收监测单位与建设单位签订技术服务合同

制定验收监测方案及质控方案

环境风险防范检查

职工生活用水

新    水

食堂用水

地埋式生活污水处理设施

淋浴用水

单身宿舍用水

其它用水

3.78

消防用水

抑尘洒水、绿化用水、道路洒水

循环水池

原煤带入水量

生产系统

中煤

煤泥

矸石

精煤

雨水收集池

北

大  门

办公楼

污水处理设施

事

故

水

池

煤泥池

清

水

池

原煤堆场

浓缩池

受煤坑

破碎机

精煤

泥堆

场

煤泥

堆场

精煤

堆场

图3-3-1   生产工艺流程图

图5-1-1   无组织排放监测点示意图

图5-1-2   破碎筛分布袋除尘器监测位点示意图

图5-1-2  有组织排放监测点示意图

2#

3#

4#

1#

图7-1-1   厂界噪声监测点位示图

N