大同钰源煤炭运销有限责任公司500万t/a煤炭铁路专用线建设项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：大同钰源煤炭运销有限责任公司

编制单位：山西境域环境科技有限公司

2018年1月

厂区运输道路硬化                        加盖苫布的煤堆及防风抑尘网

洒水车	储水箱

抑尘网上安装的水喷头                      采暖用空调室外机

目 录

前  言	1

第一章   总  论	3

1.1 编制依据	3

1.2 竣工验收监测工作的指导思想和基本任务	3

1.3 验收监测工作程序	4

1.4 验收监测执行标准	5

1.5 验收监测内容执行情况	6

第二章   区域环境概况	10

2.1 地理位置	10

2.2 环境敏感因素及保护目标	10

第三章   工程建设概况	12

3.1工程概况	12

3.2工程建设内容	12

3.3 工程生产工艺及产污环节分析	16

3.4 项目运营期主要污染源及环保设施	18

3.5 工程环保设施及投资	21

第四章   环评及环评批复的环保要求及完成情况	22

4.1 环评对本工程的环保要求及完成情况	22

4.2 环评审批要求及完成情况	23

第五章   废气监测	25

5.1  废气污染源监测内容	25

5.2 废气监测结果及其分析	26

第六章   噪声监测结果	27

6.1  噪声监测内容	27

6.2  厂界噪声监测结果及其分析	27

第七章   排放总量指标完成情况	29

第八章   环境管理现场检查情况	30

8.1 环保机构建设	30

8.2环境管理制度	30

8.3环境管理措施	30

第九章  环境风险防范和应急措施检查情况	32

9.1检查目的	32

9.2检查情况	32

第十章  验收监测结论与建议	33

10.1 结论	33

10.2 建议	33

附件：

1．建设项目竣工环境保护验收监测委托书

2．山西省发展和改革委员会关于“大同钰源煤炭运销有限责任公司铁路专用线项目工程可行性研究报告的批复”，晋发改交通发[2005]322号，2011年12月31日。

3．大同市环境保护局，同环函〔2005〕66号《关于<大同钰源煤炭运销有限责任公司500万t/a煤炭铁路专用线建设项目环境影响报告书>的批复》，2012年7月23日；

4．“三同时”验收登记表

# 前  言

大同钰源煤炭运销有限责任公司500万t/a煤炭铁路专用线建设项目位于大同市南郊区口泉乡大路辛庄、北同蒲干线以东，大秦铁路起点站韩家岭站以南，毗邻大运公路，全厂职工人数约20人。

大同钰源煤炭运销有限责任公司是经由山西省人民政府、省经贸委、省煤炭工业局以及铁路等有关部门批准的一家集煤炭生产、加工、运销为一体的通过铁路发运煤炭的大型股份制企业。2005年大同钰源煤炭运销有限责任公司建设500万t/a煤炭铁路专用线建设项目。

2005年4月1日经大同市南郊区发展和改革局（晋发改交通发〔2005〕322号文）立项批复。2005年1月该公司委托大同市环境保护研究所对该项目进行环境影响评价工作，并编制《大同钰源煤炭运销有限责任公司500万t/a煤炭铁路专用线建设项目环境影响报告书》，2005年6月30日大同市环境保护局（同环函〔2005〕66号）下发了对该项目的环评审批意见。

项目于2005年4月开工建设，2005年12月建成并投入运营。2006年至2016年阶段性停产， 2017年1月至2017年11月该公司根据环保要求开始投资改造相关环保设施，先后对整个厂区周围安装设置10m高挡风抑尘网，生活区将原有燃煤锅炉改造成分体式空调取暖，食堂已经取消等。2017年12月该公司经改进后开始进行试生产。目前该项目主要设备及环保设施运行正常，具备了竣工验收监测的条件。

受大同钰源煤炭运销有限责任公司的委托，山西境域环境科技有限公司承担了大同钰源煤炭运销有限责任公司500万t/a煤炭铁路专用线建设项目竣工环境保护验收报告编制工作。根据国家环保部文件，国环规环评【2017】4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定和要求，我站有关工程技术人员于2018年12月20日对该工程的建设情况进行了现场踏勘检查工作，并查阅了该工程的相关资料，同时山西嘉誉检测科技有限公司于2017年12月19日至12月20日对该工程的环保设施进行了全面的现场监测，根据监测和检查结果编制了本次竣工验收报告，为本工程竣工环境保护验收提供技术依据。

# 第一章   总  论

## 1.1 编制依据

1.1.1法规依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施；

（2）中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改＜建设项目环境保护管理条例＞的决定》，2017年10月1日；

（3）国家环保部文件，国环规环评【2017】4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告；

（4）山西省环境保护局晋环监字〔1995〕203号文《山西省开发建设项目环境保护工程竣工验收管理办法》；

（5）山西省环境保护厅晋环发〔2010〕332 号《关于印发〈建设项目“三同时”监督检查和竣工环境保护验收管理规程〉的通知》，2010年9月15日；

1.1.2技术依据

（1）《大同钰源煤炭运销有限责任公司500万t/a煤炭铁路专用线建设项目环境影响报告书》（报批本），大同市环境保护研究所，2005年6月；

（2）大同市环境保护局，同环函〔2005〕66号《关于<大同钰源煤炭运销有限责任公司500万t/a煤炭铁路专用线建设项目环境影响报告书>的批复》，2005年6月30日；

1.1.3任务依据

（1）大同钰源煤炭运销有限责任公司500万t/a煤炭铁路专用线建设项目竣工环境保护验收监测委托书。

## 1.2 竣工验收监测工作的指导思想和基本任务

1.2.1 竣工验收监测工作的目的与指导思想

（1）本着充分体现“环境监测必须为环境管理服务”这一宗旨，认真搞好技术服务工作，通过现场勘察与调研，系统考核与分析，为环保主管部门对该项目全面进行竣工验收提供准确、科学的技术依据。

（2）本着“对企业负责，为企业服务”的原则，严格按照国家有关环境保护标准和山西省环保厅的有关规定进行监测，做到重点突出，切合实际，通过现场监测与考核，对本项目环保设施存在的问题及形成原因，提出切实可行的改进方法和具体建议，帮助企业走上经济效益与环境效益协调发展的良性循环轨道。

1.2.2 竣工验收监测工作的基本任务

（1）通过本次竣工验收监测和现场调查分析，检查环境影响评价和设计要求的环保设施是否全部建成，是否投入运行，运转情况如何，是否达到环评及其批复要求，指出存在的问题，并提出切实可行的建议。

（2）通过对该工程主要环保设施进行现场测试，考核其在设施净化率、污染物排放浓度，排放速率等方面是否达到环评和批复要求，能否达到国家环境保护标准及总量控制标准。

（3）通过对该项工程各项环保设施运行记录，各项规章管理制度、自我监督监测能力的检查，考核该厂对环保设施的管理水平。

## 1.3 验收监测工作程序

验收监测工作程序见图1-3-1。

## 1.4 验收监测执行标准

1.4.1标准的确定原则及确定依据

根据国家环保总局令第3号《环境标准管理办法》“建设项目设计、施工、验收及投产后，均应执行经环境保护行政主管部门在批准的建设项目环境影响报告书（表）中所确定的污染物排放标准”的要求，竣工验收执行环评批准标准，对“环评”标准中未作规定的污染物排放限值执行现行标准。验收标准原则上采用建设项目环境影响评价阶段经环境保护性质主管部门确认的环境保护标准和环保设施工艺指标进行验收，对已修订和新颁布的环境保护标准按照新标准进行达标考核。该工程环境影响报告书批准日期为2005年6月30日。

验收污染物排放标准见表1-4-1。

表1-4-1   监测执行标准一览表

| 污染源类型 | 污染源名称 | 执行标准及限值 |
| --- | --- | --- |
| 厂界无组织排放废气 | 煤尘 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所无组织颗粒物排放限值要求： 作业场所 监控点 煤炭工业所属装卸场所 煤炭储存场所、煤矸石堆置场 无组织排放限值（mg/Nm3）（监控点与参考点浓度差值） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 1.0 |
| 废水 | 生活污水 | 项目厂区设置有化粪池收集，化粪池上清液经水泵抽至煤场抑尘，沉渣由附近村民定期清掏用作农家肥，食堂已经取消。 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）： 类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 2 60 50 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 封存于生活垃圾箱，定期运到环卫部门指定地点集中处理 |

1.4.2总量要求

本项目没有集中式有组织排放源，在满足达标排放情况下确定污染物排放量，采取相应的环保措施，以确保污染物排放总量的控制。

本项目污染物排放总量指标见表1-4-2。

表1-4-2   本项目污染物排放情况表（单位：t/a）

| 污染源名称 | 排尘量 |
| --- | --- |
| 煤场 | 98 |
| 人工卸煤 | 84 |
| 装载机装车 | 126 |
| 合计 | 308 |

## 1.5 验收监测内容执行情况

1.5.1 验收监测时间

本次竣工验收监测时间为2017年12月19日-12月20日。

1.5.2 验收监测工作完成情况

为了保证本次验收监测结果的准确性和代表性，依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）、《固定源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《水和废水监测分析方法（第四版）》、《空气和废气监测分析方法（第四版）》、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求，结合本次验收监测工作内容，山西嘉誉科技有限公司在监测人员、现场采样、监测分析及数据处理等方面制定了严格的质量控制措施，样品接收与分析时间均在样品保存期内，确保监测数据的准确可靠。

（1）监测期间工况。

本次验收监测期间，全厂生产工况稳定，环保设施运行正常，达到《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中要求的：验收监测应在工况稳定、生产负荷达到设计的75%以上（含75%），环境保护设施运行正常的情况下进行。项目环评设计前期发煤量200万吨/年，实际无法达到满负荷。监测期间具体工况见下表1-5-1。

表1-5-1    监测期间工况一览表

| 日期 | 设计发煤量 | 实际发煤量 | 负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017.12.19 | 0.545万t/d | 0.408万t/d | 75% |
| 2017.12.20 | 0.545万t/d | 0.408万t/d | 75% |

（2）监测人员全部持证上岗，见表1-5-2。

表1-5-2  监测人员上岗证一览表

| 姓名 | 张策 | 朱之玉 | 侯江英 | 刘庆仙 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | SHJC2016274 | SXJY2017006 | SHJC016276 | SHJC016276 |

（3）监测所用仪器全部经计量部门鉴定合格且在有效期内。见表1-5-3~表1-5-4。

表1-5-3   无组织废气监测项目方法及主要监测仪器

| 仪器名称 | 型号 | 监测因子 | 仪器技术指标 | 检定时间 | 检定部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动大气/颗粒物采样器 | MH1200型 | 颗粒物 | 80～120L/min | 2017.3.30 | 山西省计量科学研究院 |
| 电子天平 | CP225D | 颗粒物 | 0.01mg-220g | 2017.3.30 |  |
| 空盒气压表 | DYM3 | 大气压 | 800～1064hPa | 2017.5.8 | 山西省气象局 |
| 温湿度计 | TES-1360A | 温度、湿度 | -20～60℃ | 2017.5.8 |  |
| 风速风向仪 | pH-SD2 | 风速、风向 | / | 2017.5.8 |  |

表1-5-4 噪声监测项目方法及主要监测仪器

| 仪器名称 | 型号 | 监测因子 | 仪器技术指标 | 检定时间 | 检定 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 积分声级计 | HS5670B | 厂界环境噪声 | 25～135dB(A) | 2016.6.27 | 山西省计量科学研究院 |
| 声校准器 | HS6020 |  | 校准值：93.8dB(A) | 2016.6.27 |  |
| 空盒气压表 | DYM3 | 大气压 | 800～1064hPa | 2017.5.8 | 山西省气象局 |
| 温湿度计 | TES-1360A | 温度、湿度 | -20-60℃ | 2017.5.8 |  |
| 风速风向仪 | pH-SD2 | 风速、风向 | / | 2017.5.8 |  |

（4）在监测之前对所有的仪器进行了检查，对采样仪器进行了校准。

表1-5-5  监测仪器校准结果

| 仪器用途 | 仪器型号 | 仪器编号 | 气路 名称 | 仪器读数 （升/分钟） | 标准流量计读数 （升/分钟） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | MH1200全自动大气/颗粒物采样器 | QD-17 | A | 100 | 100 |
|  |  | QD-18 | A | 100 | 100 |
|  |  | QD-30 | A | 100 | 100 |
|  |  | QD-31 | A | 100 | 100 |
|  | KC-6120综合采样器 | QD-36 | A | 100 | 100 |

表1-5-6 73012型烟尘（气）自动采样器流量校准结果

| 监测仪器及编号 | 标定值（L/min） | 测定值（L/min） |
| --- | --- | --- |
| 3012型烟尘（气）自动采样器/QD-33 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 |

表1-5-7 声级计仪器校准一览表

| 仪器名称 | 测试前校准值dB(A) | 测试后校准值dB(A) | 标准声源数值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| HS5670B积分声级计 | 93.8 | 93.8 | 94±0.5 |

（5）监测项目采样、分析所用方法均采用国家标准方法或国家统一的方法，详见表1-5-8

表1-5-8监测项目分析方法一览表

| 类别 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T15432-1995 |
| 噪声 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348－2008 |

# 第二章   区域环境概况

## 2.1 地理位置

本项目位于大同市南郊区口泉乡大路辛庄、北同蒲干线以东，大秦铁路起点站韩家岭站以南，毗邻大运公路，地理条件优越，交通便利，原料储运方便，对外交通便利，水电等配套设施齐全，厂区内地势平坦。本项目具体地理位置见图2-1-1。

## 2.2 环境敏感因素及保护目标

本项目所在区域不属于特殊保护地区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区；评价区内无重点保护植物、动物；评价区内有几家煤矿企业、其它工矿企业以及村庄。除此外评价区内无其它环境敏感因素。

根据本项目排污特点和对环境扰动的特征，结合区域环境敏感因素，确定项目主要环境保护目标为厂址近距离范围内的环境空气、地下水环境、村庄人群生产、生活环境，评价区内村庄与人口等。     厂址周围主要环境保护目标与环评设计时保护目标一致性见表2-2-1。

表2-2-1   本项目重点环境保护目标验收情况

| 类别 | 保护对象 | 基本情况 | 保护要求 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（km） （距工业场地） |  |  |
| 环境 空气 | 小太村 | NE | 2.5 | 《环境空气质量标准》二级 | 与环评一致 |
|  | 大路辛庄村 | W | 0.3 |  |  |
|  | 裴家窑 | S | 0.9 |  |  |
|  | 毛家皂 | SE | 4.5 |  |  |
| 地表水 | 口泉河 | E | 4.4 | Ⅳ类 | 与环评一致 |
| 地下水 | 评价区内含水层 | 保护评价区内地下水不受污染 | 与环评一致 |
| 噪声 | 工业场地 | 四周 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》2类 |  |
| 生态 环境 | 工程生产区 |  | 工业场地绿化系数20%以上，生态环境和居民生活环境不恶化 |  |
|  | 评价区植被 |  |  |  |

图2-1-1   厂址地理位置图  比例尺1：50000

# 第三章   工程建设概况

## 3.1工程概况

大同钰源煤炭运销有限责任公司500万t/a煤炭铁路专用线建设项目位于大同市南郊区口泉乡大路辛庄、北同蒲干线以东，大秦铁路起点站韩家岭站以南，原料储运方便，对外交通便利，水电等配套设施齐全，总占地面积400亩，厂区内地势平坦。该项目符合国家产业政策，能够发挥当地资源优势和企业生产优势，达到调整产业结构，增强企业市场竞争力的目的，更好满足煤炭消费市场对优质煤种的需求，对于加快区域经济发展步伐，具有重要意义。

表3-2-1   工程名称、建设性质、建设规模

| 项目名称 | 大同钰源煤炭运销有限责任公司500万t/a煤炭铁路专用线建设项目 |
| --- | --- |
| 建设项目性质 | 新建工程 |
| 建设地点 | 大同市南郊区口泉乡大路辛庄、北同蒲干线以东，大秦铁路起点站韩家岭站以南 |
| 立项部门 | 山西省发展和改革委员会文件 |
| 占地面积 | 400亩 |
| 环境影响报告书编制单位 | 大同市环境保护研究所 |
| 环境影响报告书审批部门、文号、时间 | 大同市环境保护局 同环函﹝2005﹞66号 2005年6月30日 |
| 建设项目环保工程验收审批部门 | 大同市环境保护局 |
| 建设规模 | 500万t/a |
| 年运转时间（目前实际情况） | 4小时/天，180天/年 |
| 环评设计总投资概算 | 9860万元 |
| 环保预估投资概算 | 1140万元，占总投资的11.6% |
| 实际总投资 | 5500万元 |
| 实际环保投资 | 1500万元，总投资的27.3% |
| 建设项目开工时间 | 2016年4月 |
| 建设项目完成时间 | 2017年11月 |

## 3.2工程建设内容

### 3.2.1工程主要建设内容

大同钰源煤炭运销有限责任公司500万t/a煤炭铁路专用线建设项目，属于新建项目，主要建设500万t/a煤炭铁路专用线煤站，包括修建煤炭发运站铁路专用线工程所引起的线路、桥涵、通信、信号、电力、电气化、房建、给排水等工程。

该项目主要工程建设内容见表3-2-1。

表3-2-1   项目主要建设内容

|  |  | 环评主要建设内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 煤台 | 主要建设500万t/a煤炭铁路专用线煤站 | 与环评一致 |
| 配套工程 | 食堂 | 建设办公、生活及辅助设施 | 食堂已取消，与环评一致 |
|  | 办公楼 |  |  |
|  | 大门门卫 |  |  |
|  | 厕所 |  |  |
| 储运工程 | 堆煤站台 | -- | 目前实际堆煤量3万吨，煤堆高度在2-3米 |
| 公用工程 | 给水 | -- | 自备水井 |
|  | 排水 | 无 | 与环评一致 |
|  | 供暖 | 冬季取暖设计安装一台1.0t环保节能型锅炉 | 改用空调取暖 |
| 环保工程 | 煤尘 | 在厂区安装挡风抑尘墙，自动洒水装置，四周绿化， | 在厂区周围建挡10米防风抑尘网，抑尘网上安装水喷淋，另外厂区安排两辆洒水车定时洒水抑尘 |
|  | 废水 | 地埋式生活污水处理设备 | 未建设 |
|  | 固废处置 | 锅炉炉渣综合利用，生活垃圾运到指定地点 | 锅炉已停用，生活垃圾与环评一致 |
|  | 噪声治理 | 减振基础，安装消声器等 设置隔声屏障 | 与环评一致，未建设声屏障 |
|  | 绿化面积 | 绿化率20% | 与环评一致 |

### 3.2.2主体工程与环保设施变更情况

本项目在初设、立项审批和实际建设过程部分主体工程、环保设施、措施发生变更，主要变更情况见表3-2-2。

表3-2-2项目主体工程、环保设施主要变更情况表

| 序号 | 环评及环评批复要求 | 实际建成情况 |
| --- | --- | --- |
| 工程变更 | 1 | 冬季采暖为一台1.0t环保节能型锅炉, CLSG0.7-85/60-AⅢ常压锅炉，该锅炉只在冬季采暖期使用要求锅炉燃煤含硫必须低于0.9%，并保证锅炉的正常运行。 | 已经停用，改用空调取暖 |
|  | 2 | 生活污水采用小型成套污水处理设施处理后外排 | 项目厂区设置有化粪池收集，化粪池上清液经水泵抽至煤场抑尘，沉渣由附近村民定期清掏用作农家肥，食堂已经取消。 |

本项目主体工程、环保设施发生一些变更，但项目的主要生产工艺没有发生重大变化，项目总体污染物种类没有发生改变，环境影响程度未产生加重影响，本项目不属于《水电等九个行业建设项目重大变动清单（试行）》（环办[2015]52号）中的项目。

### 3.2.3 辅助工程

3.2.3.1给排水

（1）供水水源

实际情况：煤站的生产用水主要引自厂内自备水井，可基本满足生产、生活用水要求。

（2）排水系统

环评设计期：煤站无生产废水外排，只有少量生活污水，生活污水主要来源于办公室、食堂等。职工120人，煤站生活污水排放量约7.0t/d。

实际情况：项目目前职工20人，按50L/d，生活污水产生量为1t/d，项目厂区设置有化粪池收集，化粪池上清液经水泵抽至煤场抑尘，沉渣由附近村民定期清掏用作农家肥，食堂已经取消。

（3）消防系统

实际情况与环评一致：储煤站西南面垂直线路，距站台边42m处新建消防泵房一处和200T储水池一座。

3.2.3.2 供电

实际情况与环评一致：装车站新建双杆变台一座，容量80KVA，供车站照明和新建房屋用电，车站电源就近接引。

装车站站台照明设投光灯塔十座，投光灯塔统一由联合办公室控制；站内供电线路考虑装车安全，全部采用电缆进行送电。

3.2.3.3 供热

本项目生产及生活冬季取暖采用空调。

### 3.2.4厂区总平面布置

本厂区平面布置基本与环评一致，厂区总平面布置分为生产区和生活区本项目厂区平面布置图见图3-2-2。

图3-2-2   厂区平面布置图

## 3.3 工程生产工艺及产污环节分析

3.3.1工艺流程

煤炭运进为汽车运输，汽车进站后经重泵房称重，卸煤后回空泵房称重。煤炭运出为火车运输，原煤由装载机装载。

汽车运输路线为，在大运路辛寨村处向东，经大路辛庄南200m，通过北同蒲线涵洞后向北到达煤站泵房。

该厂生产工艺流程见图3-3-1。

3.3.2产污环节分析

1、环境空气污染因素分析

煤炭集运站在运营期间造成环境空气污染的主要是煤尘污染。煤尘污染主要有三种因素：

（1）运煤汽车在运输过程中，造成路面扬尘和汽车尾气污染；

（2）装卸煤及装载机装车过程产生的煤流柱污染；

（3）储煤场在储煤期间造成的煤尘污染。

环评设计该煤站储煤场面积为（1625×50）81250m2，按平均高度约2.0m计算，一次最大储煤量约为40万t。该煤站煤炭年发运能力为500万t，全年按365天，则每天至少发运煤炭13700t。如果每列货车装载量为9600t，每辆汽车装载量为50t，则意味着每天将至少有1列货车和270多辆汽车投入运行，每小时至少有20多辆汽车进出煤站。在近期的实际运营中年发煤量应该在200万t。

项目试用期不能满足满负荷运行。

煤站对环境空气的污染主要是煤尘，而煤尘的污染与烟尘不同，对一定的尘源来说，其排放强度是随风速、物料湿度、粒径分布的变化而变化的，但由于煤站尘源是变量，可起尘和粒径范围又较宽，再加上多变的天气条件及不同的管理水平，故对本工程煤堆起尘量、煤流柱扬尘量和汽车运输扬尘可采用经验模式和类比其它煤站排放量来进行估算，为了便于计算，我们设定一、二、三级管理水平煤的含水量分别取8%、5%和3%。在各级管理水平下煤尘的排放量详见表3-2-2。

表3—2—2     工程主要大气污染物排放量      单位：t/a

| 污染源 | 管理等级 | 煤尘 | 采取措施（煤尘抑制30%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤场 | 一 | 10 | 7 |
|  | 二 | 140 | 98 |
|  | 三 | 1000 | 700 |
| 人工卸煤 | 一 | 10 | 7 |
|  | 二 | 120 | 84 |
|  | 三 | 1500 | 1050 |
| 装载机装车 | 一 | 13 | 9.1 |
|  | 二 | 180 | 126 |
|  | 三 | 2300 | 1610 |

2、噪声污染因素分析

煤站新建工程主要噪声源有以下几处：运煤汽车进出煤站，是煤站噪声源之一；火车进、出站及装载机、推煤机等也是煤站的主要噪声源。

3、水污染因素分析

煤站无生产废水外排，只有少量生活污水，生活污水主要来源于办公室。

4、固体废物

煤站的固体废物主要有办公室日常生活垃圾。

5、生态环境

本工程在营运期给周围区域生态环境带来的不利影响主要是运煤车辆产生的扬尘对沿线土壤及植物生长造成的影响。

煤尘对农作物和植被的影响表现在煤尘落在作物叶片上，会阻碍作物的光合作用，导致产量降低；另外，煤尘中的含硫成分可能因作物呼吸作用或雨水的作用产生酸性化合物灼伤叶片。

## 3.4 项目运营期主要污染源及环保设施

### 3.4.1 大气污染及防治措施

1、环境空气污染防治措施

环评要求：对于汽车运煤过程产生的煤尘污染和汽车尾气污染，规定运输道路必须硬化，运煤汽车必须安装汽车尾气净化器，采取如加盖苫布等封闭措施，这样一方面可减少运输过程中原煤的流失，另一方面也减少煤尘对运输沿线环境空气的污染。

对于煤堆起尘造成的污染，该工程设计的防治措施是在储煤场周围铺设先进的自动洒水管网，在产生扬尘点设喷水头，在生产时间根据天气情况灵活设置洒水量，使煤堆表面保持一定水分，有效减轻煤尘对环境的污染。本着节约投资，使该煤站的经济效益和环境效益达到双嬴的原则，本评价要求该工程在设计的环保措施的基础上，再在煤场安装挡风抑尘墙，以降低在大风天时由于风速过大产生的扬尘污染。另外，在煤场四周应密植树木，形成一定面积的绿化地带，以降低煤尘污染。对于人工卸煤，卸煤点应选择低位置，自卸车在卸煤时应缓慢下卸，不易太快，以免加大扬尘，大风天（风速大于4m/s）时应配以洒水灭尘。在采取以上措施后，对起尘量的抑制应该达到30%。

实际情况：该项目整个厂区周围安装设置有10m高挡风抑尘网，抑尘网上严于要求每隔80米安装水喷淋，全厂约36个喷头，足够满足抑尘需要。为防止用水不足，设置备用储水箱，煤堆设置为2-3米，均用苫布覆盖，汽车进出地面均进行硬化，厂区安排两辆洒水车，派专人定时进行清扫及洒水抑尘，所有运输车辆加盖篷布。在煤场四周应密植树木，形成一定面积的绿化地带，以降低煤尘污染。

该项目食堂已经取消。

### 3.4.2水污染及防治措施

本项目的生活污水主要来自少量职工生活污水。

环评要求：必须经过生化污水处理设施处理回用于煤场洒水灭尘或处理达标后再排放。

实际情况：生活污水产生量为1t/d，项目厂区设置有化粪池收集，化粪池上清液经水泵抽至煤场抑尘，沉渣由附近村民定期清掏用作农家肥，食堂已经取消。

### 3.4.3噪声污染及防治措施

由于煤站在运营过程中的噪声主要是火车、汽车和装载机噪声，环评设计：两个方面提出不同要求。对装载机噪声源要求严禁夜间装载；对火车、汽车噪声源，本着环境相关方负责的要求，企业应该与汽车、火车运输单位签订环境保护相关协议，要求汽车运输要绕开村庄，并在运煤线靠近大路辛庄村一侧安装隔声屏障运煤汽车安装低音喇叭，夜间行驶时禁止鸣笛，火车进出站时，减少鸣笛时间和次数

实际情况：与环评一致，但未安装声屏障。

### 3.4.4固体废物污染及防治措施

由于锅炉停用，环评要求生活垃圾则定期运到环卫部门指定地点进行处置。

实际情况：与环评一致。

## 3.5 工程环保设施及投资

该项目实际总投资约5500万元，其中环保投资1500万，占总投资比例约27.3%。

表3-5-1   项目环保治理措施及其投资情况

| 序号 | 产物部位 | 治理措施（或设施） | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大气污染物 | 厂区四周挡风抑尘网 | 1000 |
|  |  | 水喷淋 | 400 |
|  |  | 洒水车 | 20 |
|  |  | 进出道路硬化 | 45 |
|  | 厨房 | 厨房抽油烟装置 | 1 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 2 |
|  | -- | 噪声治理 | 10 |
|  | -- | 绿化 | 2 |
|  | -- | “三同时”编制 | 20 |
|  | 合计 | 251 |

# 第四章   环评及环评批复的环保要求及完成情况

## 4.1 环评对本工程的环保要求及完成情况

环评的环保要求及实际完成情况见表4-1-1。

表4-1-1   环评对本工程的环保要求及完成情况

| 环境要素 | 污染源位置 | 污染物名称 | 环评规定的污染防治措施 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 煤场 | 煤尘 |  | 与环评一致 |
| 环 境 空 气 | 人工卸煤 | 煤尘 | 在厂区四周建挡风抑尘网，喷淋，定时洒水抑尘 |  |
|  | 装载机装车 | 煤尘 |  |  |
|  | 锅炉 | 烟尘、S02 | 脱硫除尘 | 已经停用，空调替换 |
|  | 汽车运输 | 煤尘 | 运输道路硬化，车辆加盖苫布，清扫维护路面 | 与环评一致。 |
|  | 食堂 | 油烟 | 未提及 | 食堂已取消 |
| 水环境 | 生活污水 | COD. BODs. SS | l套WSZ-I地埋式生活污水处理设备 | 项目厂区设置有化粪池收集，化粪池上清液经水泵抽至煤场抑尘，沉渣由附近村民定期清掏用作农家肥。 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾 | 办公、生活产生的生活垃圾定期收集送当地环卫部门指定地点处置 | 与环评一致 |
| 固体废物 |  |  |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 消声，隔声，减振，封闭，屏蔽 | 与环评一致 |
| 生态环境（含 绿化） | 营运生产期 |  | 项目设计在站内建筑物周围和空闲地带种植花草，在道路两侧栽植树木，还可将部分墙面、走廊进行垂直绿化，使全站绿化系数达到30%以上。 | 与环评一致 |

## 4.2 环评审批要求及完成情况

环境审批要求及完成情况见表4-2-1。

表4-2-1   环评审批要求及完成情况一览表

| 环评批复要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- |
| 项目建设及运营期要具体落实好以下工作： | - |
| 1、厂区建设符合规定的挡风抑尘墙，地面应做防渗硬化处理，并设置喷淋设施，定期洒水灭尘；场内外运输道路必须进行硬化，运煤车辆必须加盖苫布；确保煤（粉）尘排放达到《煤炭工业污染物排放标准》( GB20426-2006)相关标准要求。 | 与环评一致 |
| 2、锅炉必须采取有效措施，保证外排废气满足GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》一级标准后综合利用 | 锅炉停用 |
| 3、生活污水经处理后回用于生产、洒水灭尘或绿化。 | 项目厂区设置有化粪池收集，化粪池上清液经水泵抽至煤场抑尘，沉渣由附近村民定期清掏用作农家肥，食堂已经取消。 |
| 4、生产期间产生噪声必须采取有效的消音、降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348 - 2008)2类区 标准。 | 与环评一致 |
| 5、固体废物必须严格按“报告书”的规定要求合理分类处置，严禁随意堆弃，污染环境。 | 与环评一致 |
| 6、加强厂区绿化美化和生态保护工作，绿化系数不低于30%以上。 | 与环评一致 |
| 7、制定并执行科学的环境保护管理制度和监测计划，落实清洁生产管理要求，确保各项污染物稳定达标排放。 | 与环评一致 |
| 8、应将以上意见和“报告书”规定的各项环保措施落实于设计与施工中，必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、 同时投入运行的环境保护“三同时”制度。 | 与环评一致。 |

# 第五章   废气监测

## 5.1  废气污染源监测内容

全厂废气污染源包括有组织排放和无组织排放污染源两类，监测内容见表5-1-1，监测点位示意图见图5-1-1~5-1-2。

表5-1-1   废气污染源监测内容一览表

| 序号 | 监测对象 | 测点 | 监测项目 | 频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界无组织排放 | 上风向1个测点，下风向4个测点 | 颗粒物 | 连续2天，每天3次 | 下风向测点以捕捉最大浓度为采样原则；同时记录气象参数。 |
| 监测工况：12月19日生产负荷为75%，12月20日生产负荷为75%。详见1.5.2章节 |

## 5.2 废气监测结果及其分析

5.2.1煤场无组织排放监测结果分析

厂界无组织排放监测结果及监测时气象参数见表5-2-3和表5-2-4。

表5-2-3  厂界颗粒物监测结果一览表（mg/m³）

| 监测 点位 | 测点 名称 | 12月19日 | 12月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 1# | 监控点 | 0.352 | 0.300 | 0.243 | 0.352 | 0.262 | 0.300 |
| 2# | 监控点 | 0.296 | 0.281 | 0.300 | 0.519 | 0.243 | 0.206 |
| 3# | 监控点 | 0.389 | 0.225 | 0.356 | 0.333 | 0.375 | 0.243 |
| 4# | 监控点 | 0.315 | 0.375 | 0.262 | 0.296 | 0.206 | 0.356 |
| 5# | 参考点 | 0.148 | 0.187 | 0.169 | 0.204 | 0.187 | 0.150 |
| 监控点最大值 | 0.389 | 0.375 | 0.356 | 0.519 | 0.375 | 0.356 |
| 监控点最大值与参考点浓度差值 | 0.241 | 0.188 | 0.187 | 0.315 | 0.188 | 0.206 |
| 标准值 | 1.0 |
| 达标率 | 100% |

表5-2-4  厂界无组织气象参数一览表

| 12月19日 | 第1次：气压：91.0Kpa、气温：0.5℃风速0.8m/s、 风向：330° 第2次：气压：90.5Kpa、气温：1.9℃风速：1.0m/s、 风向：315° 第3次：气压：90.7Kpa、气温：1.0℃风速：1.5m/s、 风向：318° |
| --- | --- |
| 12月20日 | 第1次：气压：91.4Kpa、气温：1.4℃风速1.0m/s、 风向：310° 第2次：气压：91.0Kpa、气温：3.0℃风速：1.2m/s、风向：313° 第3次：气压：91.2Kpa、气温：1.8℃风速：1.5m/s、风向：321° |

监测结果表明：厂界无组织颗粒物排放浓度监控点最大值与参考点浓度差值介于0.187mg/m3~0.315mg/m3之间，均满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的限值，达标率为100%。

# 第六章   噪声监测结果

## 6.1  噪声监测内容

本次验收监测对厂界噪声进行监测。噪声监测点位和频次见表6-1-1，监测点位示图见图6-1-1。

表6-1-1   噪声监测内容一览表

| 测试内容 | 监测点位 | 测试频次 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 厂界四周 | 连续两天，每天昼、夜各1次 | 全厂生产正常，厂界四周每侧布设1个测点，共布设4个监测点 |

## 6.2  厂界噪声监测结果及其分析

噪声监测结果见表6-2-2。

表6-2-2   厂界噪声等效声级Leq(A)监测结果一览表

| 监测点位 | 监测日期 | 监测结果 dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
|  |  | L10 | L50 | L90 | Leq | 标准 | 达标 情况 | L10 | L50 | L90 | Leq | 标准 | 达标 情况 |
| ZS1763-1 | 12月19日 | 54.2 | 48.4 | 46.6 | 51.0 | 60 | 达标 | 44.0 | 42.4 | 41.8 | 43.0 | 50 | 达标 |
| ZS1763-2 |  | 57.0 | 47.4 | 44.4 | 51.5 | 60 | 达标 | 48.3 | 42.4 | 41.0 | 43.2 | 50 | 达标 |
| ZS1763-3 |  | 54.6 | 49.8 | 47.6 | 51.5 | 60 | 达标 | 48.0 | 42.4 | 41.0 | 42.8 | 50 | 达标 |
| ZS1763-4 |  | 55.8 | 50.8 | 45.4 | 52.4 | 60 | 达标 | 43.2 | 42.0 | 41.4 | 43.4 | 50 | 达标 |
| ZS1763-1 | 12月20日 | 53.8 | 47.4 | 46.6 | 52.3 | 60 | 达标 | 43.4 | 41.8 | 41.0 | 42.4 | 50 | 达标 |
| ZS1763-2 |  | 55.6 | 49.0 | 46.6 | 52.4 | 60 | 达标 | 43.2 | 41.4 | 40.8 | 42.1 | 50 | 达标 |
| ZS1763-3 |  | 55.4 | 49.6 | 45.6 | 51.8 | 60 | 达标 | 43.4 | 41.4 | 40.8 | 42.9 | 50 | 达标 |
| ZS1763-4 |  | 55.6 | 50.6 | 46.4 | 52.2 | 60 | 达标 | 44.2 | 42.6 | 41.4 | 43.4 | 50 | 达标 |

结果表明，噪声昼间监测值范围为44.4-55.6dB（A），夜间为41.0-48.3dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，达标率均为100%。

# 第七章   排放总量指标完成情况

本项目没有集中式有组织排放源，无组织排放，环评时经过预测估算污染物排放总量见表7-1-1。

表7-1-1    工程污染物排放总量统计表

| 污染源名称 | 排尘量 |
| --- | --- |
| 煤场 | 98 |
| 人工卸煤 | 84 |
| 装载机装车 | 126 |
| 合计 | 308 |

# 八章   环境管理现场检查情况

## 8.1 环保机构建设

该公司成立了环保组织机构，由总经理直接负责领导，担任环保组织机构组长，统一组织领导公司环保规划、监督和管理工作。主管环保工作的副总经理担任副主任，领导和制定各部门的环保方案，同时在环保行动中的实施中担任协调、维持、评审和深化等工作。

下设环保科室，由专人负责全厂的环境管理和监测及污染治理工作，传达各级环保局制定的环保要求，培训工作人员，监督内部环境管理工作的实施情况，确保各项环保措施、环保制度的贯彻落实，及时解决生产中出现的环保问题，对暂时无法解决的问题，及时上报上级部门。

由于企业规模较小，所以本厂不设专职环境监测机构，污染源监测主要委托当地环保部门监测站实施，由环保人员配合当地环保部门监测站负责厂内的环境监测工作和污染档案管理。

## 8.2环境管理制度

为保证各项环保设施的正常运行，保证公司内各项污染物按照国家监测技术规范要求进行监测，公司制定：

（1）环保制度：《企业环境保护管理制度》、《煤矸石堆放管理制度》《选煤水闭路循环管理制度》、《原煤储存及原煤装卸管理制度》、《原煤运输管理制度》等

（2）环保设施运行管理制度：《环保设施运行和管理规定》、《环保设施管理制度》、《环保设施故障停运制度》；

通过各项环境管理制度的建立和实施，形成目标管理和监测反馈信息系统，使企业内部污染防治有章可循，更具科学性。

## 8.3环境管理措施

（1）严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。

（2）设立环保档案卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护。

（3）按照监测计划定期组织厂内的污染源监测，严格污染物排放及岗位责任制。

（4）企业加强对员工的技术培训，强化环保意识，提高操作水平，减少因人为因素造成的非正常生产状况。

（5）重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工、附近居民和其他技术人员就环境问题提出意见，积极采纳其合理要求。

（6）积极配合环保部门的检查、验收。

# 第九章  环境风险防范和应急措施检查情况

## 9.1检查目的

根据环境保护部文件环法[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理规范环境风险的通知》，环法[2012]98号文《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，以及晋环发[2012]389号文《关于进一步加强建设项目“三同时”管理严格防范环境风险的通知》，企业应编制突发环境事件应急预案，按照预案建设并完善日常和应急监测系统，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力，建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督，将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。

## 9.2检查情况

为加强对环境风险的防控，有效提升本厂环境安全水平，避免或减少突发环境事件的发生，同时确保企业发生突发环境事件时，能快速有效处置，避免发生重大环境污染事故，大同钰源煤炭运销有限责任公司制定了《环境应急管理制度》，成立了以总经理为总指挥的环境应急领导小组，下设应急指挥办公室，负责全厂突发环境事件。

根据本项目实际特点，大同钰源煤炭运销有限责任公司可能出现的环境事件主要为雨水冲洗站台后外流，为此该公司站台应该设置雨水收集池，站台下四周设置雨水渠道。

# 第十章  验收监测结论与建议

## 10.1 结论

通过对大同钰源煤炭运销有限责任公司500万t/a煤炭铁路专用线建设项目的验收监测和现场调查，得出以下结论：

（1）“三同时”执行情况

2005年6月大同钰源煤炭运销有限责任公司委托大同市环境保护研究所对该项目进行环境影响评价工作，并编制《大同钰源煤炭运销有限责任公司500万t/a煤炭铁路专用线建设项目环境影响报告书》，2005年6月30日大同市环境保护局下发了对该项目的审批意见，同意该项目建设，2017年项目自投产以来，企业相继完善和改造了环保设施，主要环保设施建成并投入使用。

（2）监测结果

无组织废气监测结果

监测期间，厂界无组织颗粒物排放浓度监控点最大值与参考点浓度差值介于0.187mg/m3~0.315mg/m3之间，均满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的限值，达标率为100%。

噪声监测结果

监测期间，噪声昼间监测值范围为44.4-55.6dB（A），夜间为41.0-48.3dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，达标率均为100%。

项目排污总量统计结果

本项目无法设置具体总量指标，无相关批复。

综上所述，本项目基本达到竣工环境保护验收条件，建议予以通过验收。

## 10.2 建议

1、加强环保机构建设，制定完善环保管理制度，做好环境管理人员培训工作，提高企业自我监督、监测能力；

2、企业应及时加强所有煤堆进行苫布覆盖，加强厂区的洒水抑尘，并确保洒水效果，做到有效防尘；

3、企业应针对雨水冲洗溢流问题，设置相关设施；

4、企业应尽快硬化整个厂区，加大厂区内的绿化力度，尽可能绿化、美化厂区周围及厂区内环境；

5、进一步提高污染事故应急防范能力，按照行业特点定期组织污染事故应急演练。

# Text boxes

图1-3-1　验收监测工作程序

现场监测

综合分析

环境管理检查

编制验收监测报告

生产负荷及

工况记录

建设单位向大同市环境保护局报送监测报告

资料收集

现场勘查

工艺分析

实施验收监测方案

验收监测单位与建设单位签订技术服务合同

制定验收监测方案及质控方案

环境风险防范检查

N

图3－1  钰源公司铁路专用线平面位置示意图

站台1625×50×0

站台1625×50×0

北   同   蒲   铁   路

办公区

项目专线位置

图3-3-1 运煤线路示意图

大              运               公                路

大 路 辛 庄

落里湾集运站

北        同        蒲        铁        路

N

口泉

900m

300m

1000m

100m

50m

200m

图5-1-1   无组织排放监测点示意图

图5-1-2   破碎筛分布袋除尘器监测位点示意图

2#

3#

4#

1#

图7-1-1   厂界噪声监测点位示图

N