建设项目竣工

环境保护验收监测表

山西榆航环监字[2018]第102号

项目名称：大同市矿区新森利达商贸有限责任公司

工程扩建项目阶段性竣工环境保护验收监测报告

委托单位： 大同市矿区新森利达商贸有限责任公司

山西榆航环境监测有限公司

2018年4月

项目名称：大同市矿区新森利达商贸有限责任公司

工程扩建项目阶段性竣工环境保护验收监测报告

监测单位：山西榆航环境监测有限公司

法定代表人：李  琴

项目负责人：郝佳佳

报告编写人：李艳芳

报告审核：

报告审定：

现场监测负责人: 郝佳佳

监测人员及上岗证号一览表：

| 监测人员 | 李艳芳 | 郑美美 | 王泽军 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | SHJC20161168 | SHJC20161167 | --- |

目 录

表1  建设项目基本情况	1

表2  主要建设内容	3

表3  主要生产工艺及污染物产出流程	8

表4  主要污染物排放及治理措施	10

表5  验收监测内容、执行标准	12

表6  验收监测内容	13

表7  质量保证与质量控制措施	15

表8  验收监测结果	17

表9  总量控制指标	19

表10 环境管理检查	20

表11 验收监测结论及建议	22

附图：

附图1  大同市矿区新森利达商贸有限责任公司工程扩建项目地理位置图

附图2  大同市矿区新森利达商贸有限责任公司工程扩建项目平面布置图

附件：

附件1  关于大同市矿区新森利达商贸有限责任公司工程扩建项目环境影响报告表的批复

附件2  总量批复

附件3  大同市矿区新森利达商贸有限责任公司工程扩建项目备案证

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

表1  建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大同市矿区新森利达商贸有限责任公司 工程扩建项目阶段性竣工环境保护验收监测报告 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 大同市矿区新森利达商贸有限责任公司 |
| 建设项目主管部门 | / |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建 |
| 主要产品名称 | 石粉 |
| 设计生产能力 | 年产10万吨脱硫石粉 |
| 实际生产能力 | 年产5万吨脱硫石粉 |
| 环评时间 | 2017年9月 | 开工日期 | 2017年10月 |
| 投入生产时间 | 2018年3月 | 现场监测时间 | 2018年4月5日~6日 |
| 环评报 告表审批部门 | 大同市环境保护局矿区分局 | 环评报告表 编制单位 | 山西华特森环境工程有限公司 |
| 环保设施设计单位 | 山西磐竹节能环保工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 山西磐竹节能环保 工程有限公司 |
| 投资总概算 | 4000万元 | 环保投资总概算 | 48万元 | 比例 | 1.2% |
| 实际总投资 | 1800万元 | 实际环保投资 | 33万元 | 比例 | 1.8% |
| 验收监测依据 | 《建设项目环境保护管理条例》（《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号，自2017年10月1日起施行）； 《山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理工作的相关通知》（晋环许可函[2018]39号）； 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》[2017]4号； 《关于加快推进建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（晋环发〔2014〕180号，2014.12）； 《山西省环境保护厅关于推进建设项目竣工环保验收清理整顿工作的指导意见》（晋环发〔2015〕88号，2015.6）； 《山西省环境保护厅关于加强建设项目环境保护验收与排污许可衔接管理工作的通知》（山西省环境保护厅，晋环许可[2016]2 号，2016.11.4）； 大同市矿区人民政府经济和信息化局文件《大同市矿区新森利达商贸有限责任公司工程扩建项目》（矿经发〔2016〕27号，2016.10.10）； 《大同市矿区新森利达商贸有限责任公司工程扩建项目环境影响报告表》 （山西华特森环境工程有限公司，2017.8）； 《关于对大同市矿区新森利达商贸有限责任公司工程扩建项目环境影响报告表的批复》（同矿环函[2017]12号，2017.10.25）。 |
| 验收监测标准 | 环境 要素 | 污染源 | 标准名称 | 标准号、级别 | 污染物 | 标准值 |
|  | 废气 | 排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996） | 表2 中的二级标准 | 颗粒物 | 120mg/m³ |
|  |  | 厂界 无组织 |  |  |  | 1.0mg/m³ |
|  | 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 2类标准 | 噪声 | 昼间：60dB（A） |
|  |  |  |  |  |  | 夜间：50dB（A） |

表2  主要建设内容

大同市矿区新森利达商贸有限责任公司扩建项目位于大同市白洞街面窑沟村东1.6公里处，位置坐标为北纬39°59′32″，东经113°3′50″，项目四周均为荒地。租用大同煤矿白洞实业公司水泥厂的产车间及配套设生施。目前只建成一条生产线，生产规模为5万吨/年，本项目为阶段性验收，待另一条5万吨/年的生产线建成后再进行下一阶段的环保竣工验收。 1. 建设内容： 项目建设内容为建设生产车间253m2，位于项目场地南侧，雷蒙磨石粉生产系统1套，原料堆场，厂区道路硬化等。 本工程组成包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程五部分，主要工程内容见表2.1，环评要求采取的环保设施（措施）及该厂实际完成情况见表2.2，项目平面布置图见附图2。 表2.1 项目主要工程内容一览表 项目 系统名称 环评阶段工程内容 实际建设情况 主体工程 生产车间 建筑面积253m2，内设2套雷蒙磨生产系统，车间全封闭。 已建成，实际建成1套雷蒙磨生产系统，车间暂时未进行全封闭，待另一条生产线建成后再进行全封闭 雷蒙磨生产系统 包括2台雷蒙磨（型号为HGM160型）、皮带、绞道、拉链机（型号为FU270型）、提升机（NE50型） 辅助工程 道路硬化 硬化面积800m2 已建成，与环评一致 绿化 绿化面积200m2 暂时未进行绿化 办公楼 办公楼利用原有 与环评一致 公用工程 供水系统 本项目用水由罐车从矿务局运送到厂区，每3天一次，利用原有 与环评一致 排水系统 项目设有旱厕；无生产废水产生，生活废水就地泼洒抑尘，利用原有 与环评一致 供电 由当地供电公司提供，利用原有 与环评一致 供暖 本项目生产车间不需采暖，职工冬季采暖使用电暖，利用原有 与环评一致 环保工程 废气 原料堆场 占地面积258.64m2，地面全部硬化，采用彩钢钢架结构进行全封闭处理 已建成，与环评一致 生产系统 安装集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒，除尘效率99% 4个筒仓和雷蒙磨共用一个布袋除尘器系统，4个筒仓产生的粉尘和雷蒙磨生产产生的粉尘经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放 成品储仓 8个成品仓安装两套布袋除尘器（每4个成品仓安装一个除尘器MC96-A），位于成品仓旁边的地面上，除尘效率99%（厂区共有14个成品仓，单座尺寸φ6×20m，单座储量500t，技改完成后，其中8个筒仓投入使用，剩余6个停用废弃） 皮带 原料输送皮带及成品输送皮带全封闭 已落实 废水 生活废水 集中收集后用于场地洒水抑尘，不外排 已落实 固废 除尘器收集的粉尘 生产系统除尘器收集的粉尘直接返回生产系统进行二次加工；成品储存及外运装车系统除尘器收集的粉尘直接返回成品仓，作为成品 已落实 生活垃圾 统一收集后由环卫部门处理，利用原有 已落实 噪声 对高产噪设备进行基础减震，建筑隔声 已落实 表2.2 环评要求采取的环保设施（措施）及该厂实际完成情况表 类型 污染源 污染物 环评阶段环保措施内容 实际建设情况 废气 原料堆场 粉尘 地面全部硬化，采用彩钢钢架结构进行全封闭 地面全部进行了硬化，采用彩钢钢架结构对原料堆场进行了全封闭 生产系统 设备安装在生产车间内，安装布袋除尘器+15m排气筒，安装集气罩与布袋除尘器链接，输送带全封闭 4个筒仓和雷蒙磨共用一个布袋除尘器系统，4个筒仓产生的粉尘和雷蒙磨生产产生的粉尘经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放 成品储存及外运装车系统 每四个成品仓安装一套布袋除尘器，共安装两套，位于成品仓旁边的地面上，加设15m高排气筒 废水 生活废水 SS 本项目生活废水集中收集后用于场地洒水抑尘，不外排 生活废水用于场地洒水抑尘，没有外排 固废 综合办公 生活 垃圾 统一收集后交由环卫部门处理 统一收集后交给了环卫部门处理 生产系统除尘器 返回生产系统进行二次加工 返回了生产系统，并进行了二次加工，无外排 成品储存及外运装车系统除尘器 返回成品仓作为成品 返回了成品仓作为成品进行了利用，无外排 噪声 生产设备 机械 噪声 加减震垫、车间门窗加隔声材料、绿化降噪 已落实，暂未进行绿化 运输车辆 交通 噪声 加强管理，禁止鸣笛，减速慢行 对运输车辆加强了管理 2. 主要原辅材料用料及来源 本项目为阶段性验收，目前只建成一条生产线，生产规模为5万吨/年，所需能源消耗见表2.3。 表2.3原辅料用量一览表 原材料消耗情况 序号 原料名称 年用量 运输方式 储存方式 1 石灰石 5万t/a 加蓬汽车 原料堆场 产品方案 序号 产品名称 年产量 运输方式 储存方式 1 脱硫石粉 5万t/a 罐车 成品仓 3. 厂内主要生产设备及辅助设备 表2.4主要生产设备一览表 序号 名称 规格 数量 1 雷蒙磨 HGM160型 1台 2 提升机 NE50 1台 3 拉链机 FU270型 1台 4 皮带 80、60 2 5 绞道 30、40单管 2 说明：项目技改完成后，现有工程生产设备停用废弃 4. 公用工程 （1）供电 由当地供电公司提供。 （2）供热 本项目办公区采暖采用电暖器取暖。 （3）食宿 本项目未设置食堂，员工为附近村庄居民，食宿自理。 （4）给水 由罐车从矿务局运送到厂区。 （5）排水 本项目用水主要为生活用水、道路洒水。本项目生活用水全部由罐车从矿务局运输到厂区；项目生产不涉及用水环节，也无生产废水产生。 项目用、排水情况详见表2.5及水平衡图2.1 表2.5建设项目实际用水、排水情况表 序号 用水类别 用水定额 面积或 人数 用水量 m3/d 废水量m3/d （用水量80%） 年排放量（m3） 1 生活用水 20L/人·d 20人 0.4 0.32 96 2 原料堆场洒水 1.5L/m2·d 258.64m2 0.39 0 0 3 道路用水 0.3L/(m2·次) 800m2 0.48 0 0 合计 1.32 0.32 96 图2.1 项目水平衡图（m³/d） 5. 项目工程变更 环评建设内容：生产车间：建筑面积253m2，内设2套雷蒙磨生产系统，车间全封闭。雷蒙磨生产系统：包括2台雷蒙磨（型号为HGM160型）、皮带、绞道、拉链机（型号为FU270型）、提升机（NE50型） 实际建设情况：生产车间建筑面积253m2，实际建成1套雷蒙磨生产系统，车间进行了全封闭。雷蒙磨生产系统实际建成1台雷蒙磨生产线。 其他建设内容无变更。 6. 环保设施及投资 本项目建设总投资为4000万元，环评阶段的环保投资为48万元，本项目实施过程中实际总投资为1800万元，实际环保投资为33万元，具体环保设施设置情况见表2.6。 表2.6 环保设施及投资一览表 类别 污染物 治理措施 投资（万元） 环评阶段 实际情况 大气污染物 原料堆场粉尘 地面全部硬化，采用彩钢钢架结构进行全封闭 15 15 生产系统粉尘 安装在生产车间内，输送带全部密封，安装集气罩+除尘器，经布袋除尘器处理后由15m高的排气筒排放。 10 5 成品储存及外运装车系统粉尘 4个成品仓共用一套布袋除尘器，加设15m高排气筒 20 10 固废治理 生活垃圾 统一收集后交由环卫部门处理 1 1 噪声治理 设备噪声 加减震垫、车间门窗加隔声材料、绿化降噪 2 2 合计 48 33 7. 劳动定员与工作制度 劳动定员：本项目职工20人，厂区不安排食宿。 工作制度：全年工作300天，每日24h。 8．主要环境保护目标 项目周边主要环境保护目标与环评一致，见表2.7。 表2.7 项目周边环境保护目标一览表 环境 要素 保护对象 保护要求 保护目标 方位 距离（km） 环境 空气 四老沟村 WS 1.73 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 白洞村 WN 1.29 大斗沟村 N 1.58 声环境 厂界周围 《声环境质量标准》 (GB3096－2008)2类标准 地表水 口泉河 W 1.21 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 地下水 厂址周围地下水 《地下水质量标准》（GB14848-93）Ⅲ类标准 生态 厂区四周 将对生态的影响减至最小

表3  主要生产工艺及污染物产出流程

工艺流程简介： （1）原料选购 本工程原料为当地白云石矿石（粒度较小，无需进行破碎），由汽车运输入厂，卸入厂区原料堆场待用。 （2）投料环节 原料由下料口进入生产系统，由封闭式输送带输送至磨粉系统。 （3）磨粉环节 物料通过管道送至磨粉机，磨粉机中物料经过盘式均匀布料，从上至下在磨粉机中经过三层环道进行磨粉。磨粉机中的物料经过负压气力输送至选粉机内。 （4）选粉环节 选粉机内旋转的叶轮，使粗物料落回重磨，符合要求的细粉则随气流进入旋风集粉器，下部卸料阀打开即可包装入库。携带少量产品颗粒的尾气，进入袋式除尘系统，经除尘后尾气最终经过15m高的排气筒排放。 本项目为阶段性验收，目前只建成一条生产线，生产规模为5万吨/年。 生产工艺流程及产污环节示意图

表4  主要污染物排放及治理措施

1、废气 影响周围空气环境的主要为原料堆场无组织粉尘，生产系统（投料口、输送带、磨粉机、提升机）产生的粉尘，成品储存及外运装车系统产生的粉尘。 （1）原料堆场产生的粉尘 环评要求：环评阶段要求原料堆棚采用彩钢钢架结构进行全封闭；原料堆棚地面全部硬化；原料进场卸料采取棚内卸车方式。 实际情况：根据要求，原料堆棚采用了彩钢钢架结构进行全封闭；原料堆棚地面全部进行了硬化；原料进场卸料采取了棚内卸车方式。 （2）生产系统产生的粉尘 环评要求：①项目2套生产系统全部安装在车间内； ②输送带采取密闭措施； ③每个生产系统分别设置1 套（布袋除尘器+15m 排气筒）且每个生产系统投料口和磨粉工序分别安装一个集气罩（收尘效率90%）均连接到布袋除尘器（投料口和磨粉工序共用一套布袋除尘器）。 实际情况：①项目建成了1套生产系统，且安装在车间内； ②输送带采取了密闭措施； ③建成了的1套布袋除尘系统，4个筒仓和雷蒙磨共用一个布袋除尘器，4个筒仓产生的粉尘和雷蒙磨生产产生的粉尘经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。 （3）成品储存及外运装车系统粉尘 环评要求：①对链板输送机、提升机进行封闭； ②振动筛筛上产品及筛下产品分别通过封闭式胶带机进行输送； ③（本项目共有成品仓14座，技改完成后共有8座成品仓投入使用，其余6座停用废弃），单座尺寸φ6×20m，单座储量500t，储存期4d； ④成品定期由散装机（每个成品仓安装一套）装车外运，外运车辆采用罐车； ⑤每4个成品仓设置1 套布袋除尘器（型号MC96-A）加设15m高排气筒。 实际情况：①对链板输送机、提升机进行了封闭； ②振动筛筛上产品及筛下产品分别通过封闭式胶带机进行了输送； ③目前共有4座成品仓投入使用，其余10座停用，单座尺寸φ6×20m，单座储量500t，储存期4d； ④成品定期由散装机（每个成品仓安装一套）装车外运，外运车辆采用罐车； ⑤建成了的1套布袋除尘系统，4个筒仓和雷蒙磨共用一个布袋除尘器，4个筒仓产生的粉尘和雷蒙磨生产产生的粉尘经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。 2、废水 本项目无生产废水产生，主要为职工生活污水。 本项目劳动定员20人，职工均来自周围村庄，厂内不设住宿、洗浴、食堂等，设置了旱厕，生活废水水质简单，就地泼洒抑尘，不外排。 3、固体废物 本项目产生的固体废物主要为生产系统除尘器收集的粉尘、成品储存及外运装车系统收集的粉尘，职工产生的生活垃圾。 生产系统除尘器收集的粉尘 环评要求：环评阶段要求全部返回生产系统进行二次加工。 实际情况：作为原料全部回用于了生产。 成品储存及外运装车系统收集的粉尘 环评要求：直接返回成品仓作为成品。 实际情况：返回了成品仓作为成品回收利用。 职工生活垃圾 环评要求： 本项目现阶段有员工20人，利用厂内原有垃圾收集桶，将生活垃圾统一收集后由当地环卫部门统一处理。 实际情况：厂区设置有生活垃圾收集箱和收集池，生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置。 4、噪声 环评要求：选用低噪声设备，并采取隔声、减振措施，加强绿化 实际情况：选用了低噪声设备，采取了隔声、减振措施，目前未进行绿化。

表5  验收监测内容、执行标准

废气污染物排放执行标准 本项目验收执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）中表2 的二级标准。排放标准见表5.1。 表5.1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度m 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 2. 噪声执行标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表5.2噪声排放执行标准 项目 标准类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 标准依据 厂界噪声 2类 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3.固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及2013修改单中相应要求。

表6  验收监测内容

监测项目、点位及频次一览表 表6.1 监测项目、点位及频次一览表 样品 类别 点位布置 监测项目 执行标准 监测频次 厂 界 无 组 织 厂界上风向1个，下风向4个监测点 颗粒物共1项，同时记录气温、气压、风速、风向等气象参数 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 连续2天,颗粒物每次采样不少于1h,3次/天 有 组 织 雷蒙磨除尘器出口 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 监测期间生产工况达90%，正常运行，符合监测，监测1天，3次/天 简仓出口 噪 声 厂界四周各布设1个监测点，共4个监测点 L10、L50、L90、Leq 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 连续2天， 昼、夜各1次 无组织废气监测点位示意图 图6.1 无组织废气监测点位示意图 有组织废气监测点位示意图 噪声监测点位示意图 注：“ ”为噪声监测点

表7  质量保证与质量控制措施

1. 监测质量保证措施 （1）现场监测及实验室分析技术人员全部持证上岗，上岗证号见封2； （2）监测使用仪器经计量部门检定合格且在有效期内； 表7.1 仪器设备一览表 监测项目 仪器名称及型号 仪器编号 仪器技术指标 检定/校准时间 检定/校准 部门 颗粒物 综合大气采样器 YHYQ–40～44 尘路：60-140L/min 2018.3 晋中市质量技术监督检验测试所 颗粒物 自动烟尘烟气测试仪 GH-60E型 5-80L 噪声：Leq、L90、L50、L10 HS6288E型多功能噪声分析仪 YHYQ–49 30dB -130dB 国营四三八〇厂嘉兴分厂计量站 （3）多功能声级计每次测量前、后必须在现场进行校准，测量前后仪器的示值相差不大于0.5dB（A）； 表7.2 监测仪器校准结果一览表 仪器名称及型号 仪器编号 标准流量计流量L/min 被校仪器示值L/min 标准流量计流量L/min 被校仪器示值L/min 标准数值 及允差L/min 校准 结果 仪器 编号 气路 名称 综合大气采样器 YHYQ–40 尘路 100 98.7 100 101.5 100±5 合格 YHYQ–41 尘路 100 98.5 100 101.1 100±5 合格 YHYQ–42 尘路 100 99.8 100 101.2 100±5 合格 YHYQ–43 尘路 100 99.0 100 101.3 100±5 合格 YHYQ–44 尘路 100 98.0 100 101.1 100±5 合格 HS-6288E多功能噪声分析仪 仪器编号 测试前校准值 （dB） 测试后校准值 （dB） 标准声源数值（dB） 允差 （dB） 校准 结果 YHYQ–49 93.6 93.7 94.0 94.0± 0.5 合格 备注 综合大气采样器校准依据：JJG520-2005《粉尘采样器》 结果判定标准：校准流量与仪器示值流量的相对误差在±5%以内视为合格； 噪声分析仪校准依据：JJG176-2005《声校准器检定规程》 结果判定标准：声压级允差±0.5dB以内视为合格； （4）噪声监测应在无雨雪、无雷电天气，风速为5m/s以下时进行； （5）在保证采样时间与频次的基础上，增加了密码平行样，所有数据符合质量控制要求，监测数据及报告均经“三校、三审”后报出。 2. 监测工况 本项目为阶段性验收，目前只建成一条生产线，生产规模为5万吨/年。监测时间为2018年4月5日~6日，验收监测现场采样和测试在该厂生产能力达到90%，环保设施运转正常、稳定情况下进行。 表7.6监测期间工况一览表 监测时间 设计产量（m³/d） 实际产量（m³/d） 监测工况（%） 2018.4.5 6.94 6.20 89.9 2018.4.6 6.26 90.1 3. 监测期间天气情况 本项目验收监测时间为2018年4月5日~6日，气象参数见表7.7。 表7.7 验收监测期间气象参数一览表 监测时间 气压（Kpa） 气温（℃） 风速（m/s） 风向（度） 4.5 1 87.6 25.5 1.2 170 2 87.5 25.0 0.8 200 3 87.5 24.4 1.6 220 4.6 1 87.6 24.6 2.0 150 2 87.5 23.9 1.2 210 3 87.5 24.8 2.4 240

表8  验收监测结果

1. 噪声验收监测结果见表8.1。 表8.1 噪声验收监测结果一览表 单位：dB（A） 监测位置 昼间dB（A） 夜间dB（A） 2018.4.5 2018.4.6 2018.4.5 2018.4.6 1#（厂界西） 52.8 53.2 43.2 40.7 2#（厂界南） 49.8 52.0 42.6 39.4 3#（厂界东） 53.4 54.1 42.1 45.4 4#（厂界北） 52.9 50.2 44.7 41.2 标准值 60（55） 50（45） 达标情况 达标 达标 达标率/% 100% 100% 验收监测期间厂界昼间噪声测值范围为49.8~54.1dB，夜间噪声测值范围为39.4~45.4dB依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值考核，监测期间厂界、敏感点噪声昼间和夜间监测值达标率为100%。 2. 废气无组织验收监测结果见表8.2。 表8.2 无组织颗粒物验收监测结果一览表 单位：mg/m³ 监测项目 颗粒物 (mg/Nm3) 监测 日期 监测 频次 上风向0# 下风向1# 下风向2# 下风向3# 下风向4# 4月 5日 1次 0.253 0.303 0.320 0.314 0.340 2次 0.241 0.317 0.299 0.283 0.316 3次 0.216 0.309 0.326 0.287 0.300 4月 6日 1次 0.244 0.337 0.346 0.368 0.387 2次 0.263 0.381 0.370 0.360 0.395 3次 0.220 0.398 0.416 0.397 0.352 由监测结果可知：本项目厂界颗粒物无组织排放浓度范围为0.287~0.416mg/m³，其周界外浓度最高点满足《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）中二级排放标准，无组织排放颗粒物小于1.0mg/Nm³限值，无组织排放监测结果达标。 有组织废气验收监测结果 （1）雷蒙磨除尘器废气监测结果见表8.3 本项目建成了的1套布袋除尘系统，4个筒仓和雷蒙磨共用一个布袋除尘器，4个筒仓产生的粉尘和雷蒙磨生产产生的粉尘经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。 表8.3 除尘系统废气监测结果 日期 次数 标干排气量（m3/h） 排放浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 5月 5日 1 4423 13.4 0.059 2 4619 16.2 0.075 3 4855 14.7 0.071 平均值 4632 14.8 -- 标准值（mg/m3） -- 20 -- 达标情况 -- 达标 -- 由监测结果可知：本项目雷蒙磨产生的废气经除尘器处理后排放浓度为14.8mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）中二级标准最高允许排放浓度120mg/Nm³限值的要求，排放监测结果达标。 （2）筒仓废气监测结果见表8.4 表8.4 筒仓废气监测结果 日期 次数 标干排气量（m3/h） 排放浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 5月 6日 1 3979 14.8 0.059 2 4120 17.4 0.072 3 4330 13.6 0.059 平均值 4143 15.3 -- 标准值（mg/m3） -- 20 -- 达标情况 -- 达标 -- 由监测结果可知：本项目筒仓产生的废气排放浓度为15.3mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）中二级标准最高允许排放浓度120mg/Nm³限值的要求，排放监测结果达标。

# 表9  总量控制指标

筒仓排放总量：本项目4个筒仓粉尘根据监测结果，废气排放量为4143m3/h，排放浓度为15.3mg/m³，年工作时间为300天，每天24小时，则筒仓粉尘排放总量为0.46t/a。 雷蒙磨排放总量：本项目在雷蒙磨处安装1台布袋除尘器处理产生的粉尘，根据监测结果，废气排放量为4632m3/h，排放浓度为14.8mg/m³，年工作时间为300天，每天24小时，则筒仓粉尘排放总量为0.49t/a。 综上，本项目有组织排放的粉尘总量为0.95t/a。 本项目大同市环境保护局矿区分局于2017年9月8日以“同矿环函〔2017〕8号”文批复了本项目总量，为粉尘2.4t/a。本项目粉尘排放总量为0.95t/a，满足总量控制指标。

# 表10 环境管理检查

（1）“三同时”执行情况 大同市矿区新森利达商贸有限责任公司工程扩建项目于2016年10月10日经大同市矿区人民政府经济和信息化局文件“矿经发〔2016〕27号”文件进行备案，2017年8月委托山西华特森环境工程有限公司进行了项目环境影响评价，2017年10月25日经大同市环境保护局矿区分局“同矿环函[2017]12号”进行了批复，工程于2018年2月建成。 （2）环保机构 大同市矿区新森利达商贸有限责任公司建立了环境管理机构、体系，随着本项目工程的实施，环境管理机构应逐渐完善。企业设立环保科，配环境保护专职人员3人（其中科长1人），并配备相应的设备。企业环境架构设置见图10.1。 图10.1 企业环境管理机构设置图 （3）环境管理制度 企业环保管理制度及执行情况见表10.1。 表10.1 企业环保管理制度及执行情况 序号 检查内容 环保管理制度及执行情况 1 是否有明确健全的环境管理制度，执行情况如何 有，基本按照环境管理制度执行 2 环境管理有是否纳入企业生产管理考核体系，执行情况如何 环境管理纳入企业管理考核体系，执行情况较好 3 有无环保生产制度和防止污染事故应急措施 有，基本按照制度执行，未进行事故应急预案备案 4 生产阶段环境管理工作主要内容 已制订了相应的要求 （4）监测手段 大同市矿区新森利达商贸有限责任公司不具备环境监测能力，日常监测工作委托有资质的环境监测机构开展环境监测。 （5）环境监测计划 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，项目业主应委托有资质的监测单位进行监测，建议每年一次。环保人员应在有关部门和单位进行专业培训。 开展环境监测的目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况。 （6）监测内容 表10.2 环境监测点位、监测项目及监测频率一览表 类别 监测点位 监测因子 监测频率 监测要求 废气 有组织 雷蒙磨 除尘器出口 颗粒物 每年一次（连续监测2天，每天3次） 生产 负荷≥75% 筒仓出口 颗粒物 无组织 厂界上下风向 颗粒物 每年一次（连续监测2天，每天间隔采样4次） 噪声 厂界四周 等效A声级 每年一次（连续2天，每天昼夜各1次）

# 表11验收监测结论及建议

1. 验收监测结论 通过对大同市矿区新森利达商贸有限责任公司工程扩建项目阶段性竣工验收监测和现场检查，得出以下结论： （1）“三同时”执行情况 大同市矿区新森利达商贸有限责任公司工程扩建项目于2016年10月10日经大同市矿区人民政府经济和信息化局文件“矿经发〔2016〕27号”文件进行备案，工程于2018年2月建成，2017年8月委托山西华特森环境工程有限公司进行了项目环境影响评价，2017年10月25日经大同市环境保护局矿区分局“同矿环函[2017]12号”进行了批复。环评要求采取的环保设施（措施）及该厂实际完成情况表见表11.1，环评批复要求采取的环保设施（措施）及该厂实际完成情况见表11.2，试生产意见落实情况见表11.3。 表11.1 环评要求采取的环保设施（措施）及该厂实际完成情况表 类型 污染源 污染物 环评阶段环保措施内容 实际建设情况 废气 原料堆场 粉尘 地面全部硬化，采用彩钢钢架结构进行全封闭 地面全部进行了硬化，采用彩钢钢架结构对原料堆场进行了全封闭 生产系统 设备安装在生产车间内，安装布袋除尘器+15m排气筒，安装集气罩与布袋除尘器链接，输送带全封闭 4个筒仓和雷蒙磨共用一个布袋除尘器系统，4个筒仓产生的粉尘和雷蒙磨生产产生的粉尘经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放 成品储存及外运装车系统 每四个成品仓安装一套布袋除尘器，共安装两套，位于成品仓旁边的地面上，加设15m高排气筒 废水 生活废水 SS 本项目生活废水集中收集后用于场地洒水抑尘，不外排 生活废水用于场地洒水抑尘，没有外排 固废 综合办公 生活 垃圾 统一收集后交由环卫部门处理 统一收集后交给了环卫部门处理 生产系统除尘器 返回生产系统进行二次加工 返回了生产系统，并进行了二次加工，无外排 成品储存及外运装车系统除尘器 返回成品仓作为成品 返回了成品仓作为成品进行了利用，无外排 噪声 生产设备 机械 噪声 加减震垫、车间门窗加隔声材料、绿化降噪 已落实，暂未进行绿化 运输车辆 交通 噪声 加强管理，禁止鸣笛，减速慢行 对运输车辆加强了管理 表11.2 环评批复要求采取的环保设施（措施）及该厂实际完成情况表 环评批复要求 实际建设情况 1、强化大气污染防治措施。合理布局工艺流程，加强原料堆场的改造，硬化厂区运输道路，彩钢钢架结构全封闭，对链板输送机、提升机、进行封闭；振动筛筛上产品及筛下产品分别通过封闭式胶带机进行输送，原料进厂卸料采取棚内卸车方式，同时设置自动洒水设施，各类运输车辆驶出工地前清洁轮胎及车身，输送带采取密闭措施，硬化骨料堆场，定时洒水，粉煤灰、水泥、矿粉入筒仓储存，提高输送料口密闭性，每个生产系统投料口和粉磨工序分别安装一个集气罩，均连接到布袋除尘器，每个筒仓顶部设置一台布袋除尘器，并加设彩钢对布袋除尘器进行保护，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中的二级标准要求 1、强化了大气污染防治措施。在建设时合理对工艺流程进行了布局，对原料堆场进行了改造，硬化了厂区运输道路，彩钢钢架结构采取了封闭措施，对链板输送机、提升机、进行了封闭；振动筛筛上产品及筛下产品分别通过封闭式胶带机进行了输送，原料进厂卸料采取了棚内卸车方式，同时设置自动洒水设施，运输车辆驶出工地前清洁了轮胎及车身，输送带采取了密闭措施，硬化了骨料堆场，并安排专人定时洒水，粉煤灰、水泥、矿粉全部进入了筒仓储存，已建成的1套生产系统投料口和粉磨工序分别安装一个集气罩，均连接到了布袋除尘器，使用的4个筒仓顶部共用一台布袋除尘器进行废气处理，并加设彩钢对布袋除尘器进行了保护，由监测结果可知，排放的污染物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中的二级标准要求 2、本项目生产车间不需采暖，冬季办公采暖使用电暖 2、冬季办公采暖使用电暖 3、本项目废水主要为厂区办公生活废水，就地泼洒抑尘，不外排，无生产废水产生 3、办公生活废水就地泼洒抑尘，不外排，无生产废水产生 4、项目运营期噪声主要为机械产生噪声，应加强设备的维护设备，选型时选用先进的低噪声设备，加装减震基础或减震垫，确保设备处于良好的运转状态，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 4、加强了设备的维护设备，选型时选用了先进的低噪声设备，加装了减震基础或减震垫，由监测结果可知，厂界噪声达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 5、各类固体废物，要严格按报告表要求合理处置，严禁随意丢弃污染环境。对能够再生利用的固废要综合利用，危险废物，必须委托有资质单位回收处置，暂存场所的建设必须符合危险废物储存污染控制标准相关要求 5、各类固废均得到了合理的处置和利用 （2）监测结果 2018年4月5日~6日，山西榆航环境监测有限公司对大同市矿区新森利达商贸有限责任公司工程扩建项目进行了监测，结果如下： ① 厂界无组织废气监测结果 本项目厂界颗粒物无组织排放浓度范围为0.287~0.416mg/m³，其周界外浓度最高点满足《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）中二级排放标准，无组织排放颗粒物小于1.0mg/Nm³限值，无组织排放监测结果达标。 ②本项目雷蒙磨产生的废气经除尘器处理后排放浓度为14.8mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）中二级标准最高允许排放浓度120mg/Nm³限值的要求，排放监测结果达标。 ③本项目筒仓排放浓度为15.3mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）中二级标准最高允许排放浓度120mg/Nm³限值的要求，排放监测结果达标。 ④ 厂界噪声监测结果 验收监测期间厂界昼间噪声测值范围为49.8~54.1dB，夜间噪声测值范围为39.4~45.4dB满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值要求；监测期间厂界噪声昼间和夜间监测值达标率为100%。 3.结论 通过调查分析，大同市矿区新森利达商贸有限责任公司工程扩建项目认真执行了“三同时”制度，实际建设内容与环评基本一致，项目产生的废气、废水、噪声能够达标排放，产生的一般固废均进行了合理处置，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议本工程通过阶段性竣工环保验收。 4. 建议 （1）完善生产、环保设施操作规程和环境管理制度，加强人员培训，做好生产设备和环保设施的日常维护工作。 （2）加强堆场的洒水抑尘，控制堆放高度，并确保洒水效果，做到有效防尘。 （3）加强对各环保设施的维护及运行管理，确保环保设施正常运行，污染物长期稳定达标；建立健全环保设施运行台账。

附件1  环评批复

附件2  总量批复

附件3 立项批复

附图1   公司地理位置图（1:50000）

附图2  本搅拌站厂区平面布置

# Text boxes

图3.1 营运期生产工艺流程图

除尘器

除尘后测点

4#

1#

3#

2#

项目位置