建 设 项 目 竣 工

环 境 保 护 验 收 报 告 表

科利华检字（2018）第W184号

项目名称：大同市南郊区永兴环宇建材有限公司年产1万吨高岭土建设项目

委托单位：大同市南郊区永兴环宇建材有限公司

山西科利华环境检测有限公司

二O一八年八月

声  明

1、本报告检测结果未经检测单位书面批准，不得复制；

2、报告出具的数据具有法律效力、涂改无效；

3、报告无检测单位公章、CMA章及骑缝章无效；

4、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理；

- 本检测报告只对本次检测结果负责；由委托方自行采集的样品，仅对该样品的检测数据负责，不对样品来源负责；

6、本报告未经同意不得用于广告宣传；

7、标注*符号的检测项目不在CMA认证范围内，分包检测。

承担单位：山西科利华环境检测有限公司

项目名称：大同市南郊区永兴环宇建材有限公司年产1万吨高岭土建设项目

董 事 长：傅金宝

项目负责人：辛晓利

报告编写人：薛小星

审      核：

审      定：

单位名称：山西科利华环境检测有限公司

地    址：长治市长治县工业园区鼎胜路55号

邮    编：047100

电    话：0355-8501001

传    真：0355—8255991

网    址：http://klhjc.cn

邮    箱：sxklhjc@163.com

目     录

表一  企业概况及检测依据	1

表二　自然环境和工程概况	3

表三  主要生产工艺及污染物产出流程	11

表四  主要污染源及其防治措施	12

表五  环评及批复完成情况	13

表六  验收检测内容及分析方法	16

表七  验收检测质量保证	18

表八  验收检测结果	19

表九  检测工况与环保检查结果	24

表十   验收检测结果及建议	27

# 表一  企业概况及检测依据

| 建设项目名称 | 大同市南郊区永兴环宇建材有限公司年产1万吨高岭土建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 大同市南郊区永兴环宇建材有限公司 |
| 建设项目主管部门 | 大同市南郊区发展和改革局 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 环评时间 | 2015.10 | 开工日期 | 2016.4 |
| 完工时间 | 2018.5 | 现场检测时间 | 2018年7月16日-17日 |
| 环评报告表 审批部门 | 大同市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司 |
| 立项审批部门 | 大同市南郊区发展和改革局 | 批准文号 | 南发改字【2015】20号 |
| 投资总概算 | 105.91万元 | 环保投资总概算 | 33万元 | 比例 | 31.2% |
| 实际总投资 | 600万元 | 实际环保投资 | 200万元 | 比例 | 33.3% |
| 验收检测依据 | 法规依据 1.《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月； 2.《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月； 3.《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，2016年7月； 4.《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月； 5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年10月； 6.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月； 7．国务院(2017)682号令《建设项目环境保护管理条例》,2017年7月16日公布，2017年10月1日实施。 8.关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，（环境保护部办公厅，国环规环评（2017）4号，2017.11.20） 9.《关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》（山西省环境保护厅，晋环许可函〔2018〕39号，2018.1.17） 10.关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，（生态环境部公告2018年第9号告，2018.5.15） 其它依据 1．《大同市南郊区永兴环宇建材有限公司年产1万吨高岭土建设项目环境影响报告表》, 北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司，2015年10月； 2．大同市环境保护局南郊区分局，同南环函[2015]64号《关于大同市南郊区永兴环宇建材有限公司年产1万吨高岭土建设项目环境影响报告表的批复》，2015年11月16日。 |
| 验收检测标准 标号、级别 | 回转窑废气中颗粒物与二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准，氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准；破碎废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准。 工业炉窑大气污染物排放标准 采用标准 级别 因子 标准值 单位 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） 二级限值 烟尘 SO2 200 850 mg/Nm³ 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 二级限值 NOx 240 mg/Nm³ 0.77 Kg/h 大气污染物综合排放标准 采用标准 污染物 最高允许排放速率（kg/h） 无组织 排气筒高度15m 监控点 监控浓度限值mg/Nm³ 《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996） 颗粒物 3.5 周界外浓度最高点 1.0 2、生产冷却水循环使用，不外排。生活污水水质较简单，用于洒水抑尘，旱厕定期清掏，不外排。 3、项目运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间60db（A），夜间50db（A）。 4、本项目运营期所产生的固体废弃物的处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关要求。 |

# 表二　自然环境和工程概况

1、自然及环境概况 本项目位于大同市云冈区云冈镇兴旺庄东南1公里处（西侧与南侧为砖厂，东侧与北侧为荒地），占地面积8亩，年产1万t高岭土。 本项目厂区总占地面积5333.6m2。主要建设原料堆场、回转窑、成品库等。道路硬化1000㎡。 本项目地理位置图见图2-1，厂区平面布置详见图2-2。项目四邻关系见图2-3。 2、工程概况 2015年4月27日大同市南郊区发展和改革局对该项目进行备案立项。2015年10月北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司编制完成该项目环境影响评价报告表。2015年11月16日，大同市环境保护局南郊区分局以同南环函【2015】64号文对该项目进行了批复。 2016年4月开工建设，2018年5月建设完成。 本项目主要建设内容见表2-1，原辅材料用量见表2-2，环保投资2-3，主要生产设备见表见表2-4。

续表二　自然环境和工程概况

续表二　自然环境和工程概况

图2-2 厂区平面布置图

续表二　自然环境和工程概况

表2-1 主要建设内容一览表 名称 内容 项目建设情况 完成情况 主体 工程 原料堆场 原料堆场位于厂区北侧，占地1000㎡，储量2000吨 原料堆场位于厂区东侧 生产厂房 厂房位于厂区中西部，包括原料的粉碎及煅烧，占地面积240㎡ 回转窑位于厂区西南侧 成品库 成品库位于厂区东南角，占地面积800㎡ 成品库位于厂区中部 辅助工程 配电室、 材料库 位于主厂房北侧，占地面积160㎡ 完成 水泵房、 消防等 完成 公用工程 办公生活区 位于主厂房东侧，占地面积320㎡ 完成 供热工程 各单位建筑采暖利用换热器用于循环水冷却器的余热供暖 本项目不设食宿，办公区采用电采暖方式供暖 给水工程 项目生产生活用水均来自于同煤集团供水处，供水量10t/h。项目年用水量约为2416t，其中生产用水1320t，生活用水578t 完成 排水 生活污水产生量为462t/a，经厂内旱厕收集后定期清掏，不外排 生活污水水质较为简单，收集后用水洒水抑尘；旱厕定期清掏，不外排 道路 进厂道路由该公司自建，接至场外柏油路上，宽10m，长100m 完成 环保工程 废气 原料堆场四周设置8m高挡风抑尘网 完成 废水 生活污水经厂内旱厕收集后定期清掏，不外排 生产冷却水闭路循环；生活污水水质较为简单，收集后用水洒水抑尘；旱厕定期清掏，不外排 固废 生活垃圾厂内垃圾箱收集，运至环卫部门制定地点填埋处理 年产生1.5t，全部委托环卫部门处置 表2-2 原辅材料用量一览表 序号 名称 单位 数量 1 高岭岩 t/a 10000 2 煤气量 万m³/a 161.82 3 柴油量 t/a 3

续表二　自然环境和工程概况

表2-3 环评投资及实际投资情况 类别 污染源 治理措施 投资（万元） 实际投资（万元） 环境空气 破碎机、回转窑 破碎机设置集气罩，收集后由布袋除尘器处理，煅烧窑设置布袋除尘器。集尘效率不低于90%，布袋除尘效率为99% 10 50 原料、产品堆场 场地四周建设挡风抑尘墙并进行硬化、配套洒水设施 5.0 30 皮带输送 密闭皮带 1.0 20 运输 道路硬化、洒水 5.0 30 废水 生活污水 建旱厕收集后定期清掏 3.0 5 固体废物 除尘灰、生活垃圾 除尘灰返回生产系统综合利用不外排、生活垃圾送至环卫部门规定的垃圾堆放点，由环卫部门定期处理 1.0 5 噪声 生产设备 选用低噪设备，作业区四周设置隔音挡墙，水泵、风机置于独立隔音操作房，减振垫、耳塞等防噪品 3.0 20 运输汽车 汽车经过村庄时减速、限制鸣笛 0.0 5 生态 厂区和运输道路绿化，乔灌草相结合，绿化系数30% 5.0 35 合计 33 200 表2-4 主要生产设备表 序号 名称 型号 环评数量 实际数量 1 料仓 -- 1台 1台 2 电磁振动给料器 -- 1台 1台 3 皮带输送机 LPJ800 1台 1台 4 颚式破碎机 PE400*600 1台 1台 5 斗提机 TD250，H=14.5m 1台 1台 6 螺杆泵 XG105 2（1备）台 2（1备）台 7 回转窑 Φ2.5*36m 1台 1台 8 窑用鼓风机 -- 1台 1台 9 专用提升料斗 -- 1台 1台 10 热风循环风机 -- 1台 1台 11 引风机 -- 1台 1台 12 破碎除尘器 LCPM-72/4 1台 1台 13 窑尾除尘器 XNXΦ600 1台 1台

续表二　自然环境和工程概况

3、公用工程 （1）给排水工程 1、生产、生活给水：本项目公司生产、生活用水均从同煤集团供水处由水管接入厂内蓄水池使用，供水量10t/h，可满足项目用水需求。 2、消防给水：生产装置区采用稳定高压消防给水系统，消防水量150L/s，火灾延续供水时间按3小时考虑。消防水压力为10MPa，稳压为0.8MPa。稳高压消防给水系统包括：消防水池、消防泵房、消防栓、消防水管网系统。 项目用水一览表见表2-5，水平衡图见图2-1、2-2。 序号 用水单元 用水标准 用水量 （m3/d） 排水量 （m3/d） 备注 1 生活用水 50L/P·d 0.5 0.4 20人，两班倒，日均水量按10人计 2 冷却水补充水 -- 4.0 -- -- 3 绿化用水 -- 1.5 -- 面积1600m2（非采暖期） 4 不可预见用水 -- 0.6 0.48 按以上用水量的10%计 合计 6.6 0.88 -- 表2-5 项目给水情况一览表 图2-1 非采暖期水平衡图

续表二　自然环境和工程概况

图2-2 采暖期水平衡图 （2）供电工程 项目总装机容量200KW，设有一台200KVA变压器，由大同市南郊区云冈供电所提供。 （3）采暖 本项目冬季取暖采用电采暖方式。 4、环境保护目标 项目周边无重点文物、古迹、植物、动物及人文景观等，该项目的环境保护目标为周边村庄的环境空气质量、水环境和声环境状况。本项目的环境保护目标见表2-6。 表2-6 环境保护目标表 环境 因素 保护对象 基本情况 保护要求 一致性 方位 距离(km) 环境空气 兴旺庄村 N 1.0 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 一致 忻州窑村 S 1.6 一致 地表水 十里河 N 4.0 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 一致 地下水 项目所在地 地下水环境 -- -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质标准Ⅳ类标准 一致 声环境 厂界噪声 -- -- 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 一致 生态环境 工业场地外扩200m范围 -- 景观和谐、促进区域生态环境改善

# 表三  主要生产工艺及污染物产出流程

产污环节如下图所示： 3-1 施工期产污环节图 工艺流程简述： 生产原料高岭岩用汽车运至厂内，送入原料堆场。通过皮带运输机将原料高岭岩送入破碎车间，用破碎机对原料进行粗碎。粗碎后把原料通过除铁器除去其中铁的氧化物、钛铁矿、菱铁矿、黄铁矿等杂质，然后送入回转窑炉进行煅烧。煅烧完成的高岭岩经冷却后送入料仓，达到出厂标准要求后直接装车外运出售。 煤气来源简介： 本项目生产用煤气从厂西侧的大同市南郊区兴旺商贸有限公司购买。该公司主要生产高岭土，有二台Φ2.6米二段式煤气发生炉（一备一用），年耗煤量2080吨，产生煤气2974m³/h，主要给该公司生产煅烧高岭土供气，该公司自身消耗煤气约2500m³/h，有富余474m³/h煤气可出售给大同市南郊区永兴环宇建材有限公司生产高岭土。本项目年需煤气量为161.82万m³，因此本项目生产气源有保障。 2006年9月14日，大同市环境保护局以同环函【2006】123号文给出关于《大同市南郊区兴旺商贸有限公司年产10000吨煅烧高岭土项目环境影响报告表》的批复。2016年12月30日，大同市环境保护局南郊区分局以同南环函【2016】115号文给出关于大同市坤顺化工有限责任公司（原大同市南郊区兴旺商贸有限公司）年产10000吨煅烧高岭土项目竣工环保验收的复函。

# 续表三  主要生产工艺及污染物产出流程

项目运营期主要污染源： 1、大气污染：本工程大气污染物主要为高岭土原料破碎、煅烧窑炉等工序中产生的粉尘、烟尘、SO2、NOx等。 2、废水污染：项目生产过程中用水量较小，主要为冷却补充水；污水主要为员工生活污水与不可预见水。 3、噪声污染：主要噪声源为破碎机、回转窑、风机等各类生产设施的噪声及交通噪声。 4、固体废物：本项目产生的固体废物为除尘灰和生活垃圾。

# 表四  主要污染源及其防治措施

根据现场踏勘，本项目主体工程、环保工程及配套设施已全部建设完成。 一、大气污染 本项目大气污染物主要为高岭岩原料贮存、破碎、煅烧窑炉等工序中产生的粉尘、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等对周围环境空气产生影响。 治理措施： ①原料及产品堆场四周建有挡风墙并配有洒水设施； ②破碎工段设置了集尘罩+布袋除尘器，尾气经布袋除尘器处理后由15m高烟囱排出； ③回转炉窑尾部设有布袋除尘器，尾气经布袋除尘器处理后由15m高烟囱排出； ④厂区内所有的运输道路全部硬化，并设专人负责洒水、清扫等工作。 二、水污染 本项目生产用水为循环冷却水，循环使用不外排；废水主要为生活污水，由于本项目不涉及食宿且用水量小，水质较为简单，所以收集生活污水用于洒水抑尘；旱厕定期委托清掏用于农田灌溉。 三、噪声环境影响 本项目噪声源主要为破碎机、回转窑、风机等各类生产设施的噪声及交通噪声。 治理措施： ①在声源处降低噪声，企业在满足生产的情况下，尽量选取了低噪声设备。 ②噪声较大的设备都做了基础减振处理。 ③增加了绿化，有效的在传播途径上减弱噪声。 ④对车辆进行了限值，车辆在经过村庄和厂区内严禁鸣笛，设专人管理。 四、固废环境影响分析 除尘灰返回生产系统综合利用；少量含铁废杂在厂内临时堆放，定期拉走综合利用；生活垃圾收集后送至环卫部门制定存放地点。

# 表五  环评及批复完成情况

表5-1 环评要求与实际完成情况一览表 类别 污染源 环评要求防治措施 实际建设情况 环境空气 生产粉尘 破碎段设一台布袋除尘器、回转窑安装一台旋风除尘器等，布袋除尘效率99%，旋风除尘器效率90%以上 破碎段与回转窑各设置布袋除尘器一台，未设旋风除尘器 原料、产品堆场 原料堆场建设挡风墙并进行硬化、洒水 完成 皮带输送 密闭设置 完成 运输 道路硬化、洒水 完成 废水 生活污水 由旱厕收集后定期清掏，不外排 生活污水水量小且水质简单，收集后用于厂区洒水抑尘，旱厕定期清掏用于农田灌溉 固体 废物 除尘灰、生活垃圾 除尘灰返回生产系统综合利用；生活垃圾委托环卫部门处置 完成 噪声 生产设备噪声 选择低噪声设备，作业区四周设置隔音挡墙，水泵、风机等置于独立隔音操作房，减震垫、耳塞等防噪品 完成 交通运输噪声 平整路面，运输路线避绕村庄，经过村庄等敏感区域附近时禁止鸣笛、限值车速等，运输原料及产品时尽量控制在白天 环境监督管理措施 严格执行三同时制度，保证本次工程的环保投资专款专用，加强对除尘器、降噪设备，对粉尘污染源、生活污水排口、厂界噪声进行定期监测 完成 生态绿化 厂区内绿化系数达到30%以上 完成 路面硬化 加强厂区内地面、路面硬化并洒水 完成

# 续表五  环评及批复完成情况

表5-2 环评批复要求与实际完成情况一览表 序号 内容 完成情况 你公司报送的“大同市南郊区永兴环宇建材有限公司年产1万吨高岭土建设项目环境影响评价报告表”（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下： -- 一、 原则同意专家技术审查意见。 -- 二、 本项目位于大同市南郊区云冈镇兴旺庄村东南1公里处，项目占地面积约5333. 6㎡，主要建设内容为：年产1万吨煅烧高岭土生产线并配套辅助生产系统等。包括新建设钢结构生产厂房、成品仓库、原料棚。主要设备有:回转窑、料仓、电磁振动给料器、鄂式破碎机、窑用鼓风机、专用提升提斗、热风循环风机、破碎除尘器、窑尾除尘器等。本项目生产用煤气从厂西侧大同市南郊区兴旺商贸有限公司购买，不新建煤气发生炉等设施。项目预计总投资105.91万元，环保投资33万元，占投资总比例的31.2%。在严格落实“报告表”规定的各项污染防治措施，满足总量控制指标的前提下，我局原则同意本项目实施建设。 -- 三、 项目建设要严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的环境保护“三同时”制度。 -- 四、 在设计和建设中要认真落实以下要求： -- 1、 项目建设期必须加强环境管理，严格落实“报告表”规定的施工期污染防治措施，确保污染物达标排放。 完成 2、 原料、产品堆场进行硬化并加强日常洒水灭尘，堆场四周建设符合环评要求的挡风抑尘墙；输送转运系统必须全封闭建设；破碎工段设一台布袋除尘器，确保粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)表2二级标准要求。 完成 3、 回转窑必须严格按“报告表”要求安装旋风除尘器，确保烟气排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》( GB9078-1996)表4-5中二级标准要求。 回转窑安装一套布袋除尘器，排放达标 4、 厂区冬季采暖使用电等清洁能源或利用回转窑余热，不得另上燃煤锅炉。 使用电取暖

# 续表五  环评及批复完成情况

续表5-2 环评批复要求与实际完成情况一览表 序号 内容 完成情况 5 生活污水经收集处理后综合利用，不得外排。 生活污水水量小，水质较为简单，收集后用于洒水抑尘；旱厕定期清掏 6 除尘灰返回生产系统综合利用不外排；生活垃圾送至环卫部门规定地点由环卫部门统一处理。 完成 7 对高噪声设备要采取有效的消音、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 完成 8 加强厂区的绿化、美化工作，确保绿化系数达到30%以上的要求。 完成 9 必须制定科学的环境管理制度和环境监测计划，落实清洁生产管理要求。 完成 五、 项目建设完成后要按规定申请项目竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入生产。 --

# 表六  验收检测内容及分析方法

我公司与2018年7月16日至7月17日对大同市南郊区永兴环宇建材有限公司年产1万吨高岭土建设项目进行了验收检测。 1、检测项目、点位及频次见表6-1。 表6-1 检测内容一览表 检测工段 检测项目 检测点位 检测频次 破碎除尘器 颗粒物 进、出口 每天3次，连续2天 回转窑除尘器 颗粒物、SO2、NOX 进、出口 每天3次，连续2天 厂界无组织 颗粒物 厂界四周 每天3次，连续2天 厂界噪声 噪声 厂界四周 昼间、夜间各1次，连续2天 2、检测项目分析方法及分析仪器见表6-2。 表6-2 检测分析方法及使用仪器一览表 检测项目 分析方法 方法来源 使用仪器 检出限 噪声 社会生活环境噪声排放标准 GB/T22337-2008 多功能声级计 -- 颗粒物 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 自动烟尘（气） 测试仪 1.0mg/m3 SO2 《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ/T 57-2000 自动烟尘（气） 测试仪 3mg/m3 NOX 《固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014 自动烟尘（气） 测试仪 3mg/m3 无组织 颗粒物 重量法 GB/T 15432-1995 空气颗粒物 综合采样器 0.001mg/m3

# 表七  验收检测质量保证

为确保本次检测数据准确、可靠，代表性强，本次监测采样方法、监测分析方法、监测质量保证和质量控制要求均按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819）的有关要求，对检测全程进行质量控制： 1、本次检测期间，环保设施正常运行，检测期间生产工况大于75%。 2、检测人员必须熟练掌握专业知识，并经培训考核合格后持证上岗。检测人员及上岗证编号见表7-1。 表7-1 检测人员上岗证一览表 姓 名 傅金滨 薛小星 辛晓利 秦小雪 上岗证号 SKJC2018021 SKJC2018037 SKJC2018038 SKJC2018009 3、所使用检测仪器均经质量技术检督部门检定合格并在有效期内，检定情况见表8-2。在检测之前对使用仪器进行了校准，校准结果见表7-3、7-4、7-5。 表7-2 检测仪器检定情况一览表 仪器名称 仪器型号 检测因子 检定单位 检定有效 时间 多功能声级计 AWA6228 噪声 山西省计量科学研究院 2019.6 自动烟尘(气)测试仪 ZR-3260 颗粒物、SO2、NOX 山西省计量科学研究院 2019.6 空气颗粒物 综合采样器 ZR-3920 颗粒物 山西省计量科学研究院 2019.6 电子分析天平 ATX124 颗粒物 长治市质量技术监督检验 测试所 2019.6 表7-3 多功能声级计校准结果一览表 仪器型号 及编号 标准声源 （dB） 测量前校准（dB） 测量后校准（dB） 示值偏差 （dB） 允许偏差 （dB） 结论 AWA6228 KLH-DT-007 94.0 93.8 93.8 0.2 ±0.5 合格

# 续表七  验收检测质量保证

表7-4 自动烟尘（气）测试仪校准结果一览表 仪器型号及 编号 标气（mg/m3） 项目 标气编号 标气浓度 仪器读数 相对误差% 判定标准 结果 ZR-3260 KLH-DT-006 SO2 BU04016 57.1 57.1 0.0 ±5% 合格 NO EM14073 26.8 26.8 0.0 ±5% 合格 仪器型号及 编号 流量（升/分钟） 刻度流量 实际流量 相对误差% 判定 标准 结果 ZR-3260 KLH-DT-006 20.0 30.0 40.0 20.0 30.1 40.2 0.0 0.3 0.5 ±5% 合格 表7-5 无组织检测仪器（空气颗粒物综合采样器）校准一览表 仪器用途 仪器型号 仪器编号 气路名称 仪器读数 （升/分钟） 标准流量计读数 （升/分钟） 校准 误差 （%） 判定 标准 （%） 结果 判定 空气颗粒物综合采样器 ZR-3920 KLH-15-015 100.0 99.7 -0.3 ±5 合格 A 0.200 0.198 -1.0 ±5 合格 B 0.200 0.201 0.5 ±5 合格 KLH-15-016 100.0 100.3 0.3 ±5 合格 A 0.200 0.198 -1.0 ±5 合格 B 0.200 0.201 0.5 ±5 合格 KLH-15-017 100.0 99.7 -0.3 ±5 合格 A 0.200 0.198 -1.0 ±5 合格 B 0.200 0.201 0.5 ±5 合格 KLH-15-018 100.0 99.7 -0.3 ±5 合格 A 0.200 0.198 -1.0 ±5 合格 B 0.200 0.201 0.5 ±5 合格 KLH-15-019 100.0 99.7 -0.3 ±5 合格 A 0.200 0.198 -1.0 ±5 合格 B 0.200 0.201 0.5 ±5 合格

# 表八  验收检测结果

1、破碎除尘器颗粒物检测结果见表8-1，检测点位见图8-1。 表8-1 破碎除尘器检测结果表 检测 日期 检测 频次 标态排气量 （m3/h） 颗粒物浓度 （mg/m3） 排放速率 （kg/h） 除尘效率（%） 进口 出口 进口 出口 进口 出口 — 2018.7.16 1 2550 2042 47 27 0.121 0.056 53.7 2 2473 2056 48 29 0.118 0.060 49.2 3 2538 1899 49 30 0.125 0.056 55.2 2018.7.17 4 2611 1983 51 28 0.134 0.056 58.2 5 2592 2006 50 30 0.129 0.060 53.5 6 2658 2039 49 30 0.131 0.062 52.7 平均值 2570 2004 49 29 0.126 0.058 54.0 标准值 — — — 120 — 3.5 — 达标情况 — — — 达标 — 达标 — 备注：除尘效率在49.2%-58.2%之间 破碎除尘器颗粒物排放达到《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)表2二级标准要求。 图8-1 破碎除尘器检测点位图

# 续表八  验收检测结果

2、回转窑除尘器检测结果见表8-2，检测点位见图8-2。 表8-2 回转窑除尘器检测结果表 检测 日期 检测频次 烟气量 Nm3/h 颗粒物 SO2 NOX 除尘效率（%） 进口 （回转窑） 进口 （提料机） 总出口 排放 浓度mg/Nm3 排放速率 Kg/h 进口（回转窑）排放 浓度mg/Nm3 进口（回转窑）折算后浓度 mg/Nm3 进口（回转窑）排放速率 Kg/h 进口（回转窑）排放 浓度mg/Nm3 进口（回转窑）折算后浓度 mg/Nm3 进口（回转窑）排放速率 Kg/h 进口 （回转窑） 进口 （提料机） 总出口 进口 （回转窑） 进口 （提料机） 总出口 2018.7.16 1 8093 1530 9554 259.4 407 17.1 2.099 0.623 0.163 28 120 0.227 56 240 0.453 94.0 2 8135 1579 10161 268.9 361 14.7 2.188 0.570 0.149 27 116 0.220 60 257 0.488 95.6 3 8368 1568 9529 236.3 412 14.6 1.977 0.646 0.139 29 124 0.243 61 262 0.510 94.7 2018.7.17 4 8118 1547 10211 258.4 420 13.7 2.098 0.650 0.140 30 129 0.244 59 253 0.479 94.9 5 8463 1569 9757 190.3 373 12.7 1.611 0.585 0.124 30 129 0.254 62 266 0.525 94.4 6 8308 1463 9684 205.7 421 14.6 1.709 0.616 0.141 28 120 0.233 64 274 0.532 93.9 平均值 8248 1543 9816 236.5 399 14.6 1.947 0.615 0.143 29 123 0.237 60 259 0.498 94.4 排放标 准限值 — — — — — 200 — — — — 850 — — 240 0.77 — 达标情况 — — — — — 达标 — — — — 达标 — — 达标 达标 — 备注：除尘效率在93.9%-95.6%之间

# 续表八  验收检测结果

图8-2 回转窑除尘器检测点位图 3、厂界无组织检测结果见表8-3，气象参数见表8-4，检测点位见图8-3。 表8-3 厂界无组织检测结果 单位：mg/m3 检测时间 检测 频次 1# 2# 3# 4# 5# 2018.7.16 1 0.247 0.637 0.392 0.619 0.497 2 0.224 0.688 0.65 0.438 0.708 、 3 0.271 0.48 0.663 0.573 0.602 2018.7.17 4 0.230 0.694 0.438 0.477 0.671 5 0.227 0.519 0.436 0.571 0.691 6 0.246 0.374 0.389 0.372 0.352 最高值 0.694 标准限值 1.0 达标情况 达 标

# 续表八  验收检测结果

表8-4 气象参数一览表 检测时间 检测频次 气温（℃） 气压（kPa） 风速（m/s） 风向 2018.7.16 1 25.7 90.02 1.5 WN 2 24.3 90.35 1.0 WN 3 24.9 90.12 1.6 WN 2018.7.17 4 23.8 90.25 0.8 WN 5 23.5 90.18 1.1 N 6 22.4 90.18 1.0 WN 图8-3 厂界无组织检测点位图

# 续表八  验收检测结果

4、厂界噪声检测结果见表8-5，检测点位见图8-4。 表8-5 厂界噪声检测结果表 单位：dB(A) 点位编号 检测时间 2018.7.16 2018.7.17 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 54.2 43.8 54.4 44.7 2# 57.0 44.5 56.7 45.5 3# 56.8 46.2 57.4 45.7 4# 57.4 45.7 57.2 46.5 5# 57.7 46.1 57.2 46.3 6# 56.2 45.8 56.6 46.7 7# 55.5 44.3 56.3 45.3 8# 54.8 44.2 54.5 44.5 标准限值 60 50 60 50 达标情况 达标 达标 达标 达标 图8-4 厂界噪声检测点位图

# 表九  检测工况与环保检查结果

| 检测 工况 | 大同市南郊区永兴环宇建材有限公司年产1万吨高岭土建设项目厂址位于大同市云冈区云冈镇兴旺庄东南1公里处。本项目年工作日120天，每天工作24小时。本次检测期间，环保设施正常运行，检测期间生产工况见表9-1。 表9-1 检测期间生产工况一览表 检测工段 检测日期 设计产量 检测期间产量 生产负荷（%） 破碎工段 2018年7月16日 83t/d 79t/d 95.2 2018年7月17日 83t/d 80t/d 96.4 回转窑工段 2018年7月16日 83t/d 79t/d 95.2 2018年7月17日 83t/d 80t/d 96.4 |
| --- | --- |
| 总量控制 | 根据山西省环境保护厅晋环发[2015]25号文件第三条，本项目不属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 根据工程分析，本项目纳入总量控制的污染物为破碎工段布袋除尘器处理后经排气筒排放的有组织排粉尘：0.2t/a；回转窑经除尘器处理经烟囱有组织排放的：二氧化硫0.74t/a、烟尘0.44t/a、氮氧化物1.58t/a。 本次检测，排放总量见表9-2。 表9-2 排放总量统计表 污染源 运行时间(d×h) 项目 监测时间 出口排放浓度(mg/m3) 出口排放速率(kg/h) 年排放量(t/a) 回转窑 120×24 烟尘 2018.7.16- 2018.7.17 14.6 0.143 0.412 二氧化硫 2018.7.16- 2018.7.17 123 0.237 0.683 氮氧化物 22018.7.16- 2018.7.17 259 0.498 1.43 破碎 粉尘 2018.7.16- 2018.7.17 29 0.058 0.167 |

# 续表九  检测工况与环保检查结果

| 环 保 检 查 结 果 | 1、废气： 破碎工序设置集尘罩+除尘器，粉尘经除尘器处理达标后经15m高烟囱排出。 煤气由大同市南郊区兴旺商贸有限公司提供，回转窑尾气经布袋除尘器处理达标后经15m高排气筒排出。 2、废水： 无生产废水产生；生活废水水量少且水质简单，收集后用水厂区洒水抑尘；旱厕定期委托周边农户清掏，用于农灌。 3、固体废物： 生活垃圾封闭收集，定期送往环卫部门指定地点，由环卫部门清运并处理。 经过现场勘查固废处置情况属实，处置合理。满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求。 4、噪声： 本项目噪声主要来自交通噪声和设备运行产生的噪声。在满足工艺需求的同时，企业已经选用低噪声设备，并且做基础减振和隔音处理；为降低交通噪声，企业已要求车辆，在行驶途中尽量避开村庄，经过村庄等目标时，低速慢行、禁止鸣笛。噪声排放在合理的管理下达标排放。 5、环保管理制度及人员责任分工： 该项目环保制度健全，聘用专业物业公司对项目进行管理，在不断强化管理的基础上建立了各项规章制度，可确保运营期环保设施安全运行，且达标排放。 |
| --- | --- |

# 表十   验收检测结果及建议

一、验收检测结果： 1、大同市南郊区永兴环宇建材有限公司年产1万吨高岭土建设项目较好的执行了环境保护“三同时”政策，基本上达到了环境影响评价报告表及审批要求。 2、从现场检查来看，环保设施完成率及投运率均达到了环保要求。 3、破碎工段废气，经除尘器处理后达到《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)表2二级标准要求的限值标准；回转窑废气经除尘器处理后达到了《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求的限值标准。 4、噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的要求。 5、废水排放情况： 生产不产生废水；生活污水收集后用于厂区洒水抑尘；旱厕定期委托周边农户清掏。 6、固体废物 生活垃圾封闭收集，定期由环卫部门清运并处理。 经过现场勘查固废处置情况属实，处置合理。满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求。

# 续表十   验收检测结果及建议

综上所述，该项目在建设过程中，加大了环保力度，主要污染物采取了较好的防治措施，环保设施运行正常且管理较好。从本次竣工验收检测结果来看，该建设项目各项污染物排放均符合排放标准要求，具备验收条件，建议环境保护主管部门给予验收。 二、建议 1、加强对环保设施的管理，以保证环保设施正常运行，确保污染物达标排放。

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |
| --- |
|  | 填表单位（盖章）* |  | 填表人（签字）* |  | 项目经办人（签字）* |  |
| 建设项目 | 项目名称* | 大同市南郊区永兴环宇建材有限公司年产1万吨高岭土建设项目 | 建设地点* | 山西省 | 大同市 | 云冈区云冈镇兴旺庄东南1公里处 |
|  | 行业类别* | C3099 |  | 建设性质 |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 建设项目开工日期 | 2016.4 | 实际生产能力 |  | 投入试运行日期 | 2018.5 |
|  | 投资总概算（万元） | 105.91 | 环保投资总概算（万元） | 33 | 所占比例（%） | 31.2% |
|  | 环评审批部门* | 大同市环境保护局南郊分局 | 批准文号* | 同南环函【2015】64号 | 批准时间* | 2015.11.16 |
|  | 初步设计审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |
|  | 实际总投资（万元） | 600 | 实际环保投资 （万元） | 200 | 所占比例（%） | 33.3% |
|  | 废水治理（万元） | 5.0 | 废气治理（万元） | 130.0 | 噪声治理（万元） | 25 | 固废治理（万元） | 5.0 | 绿化及生态 （万元） | 35 | 其它 （万元） | 0.0 |
|  | 新增废水处理设施能力（m3/d） |  | 新增废气处理设施能力(万m3/a) |  | 年平均工作时(h/a) |  |
|  | 建设单位* | 大同市南郊区永兴环宇建材有限公司 | 邮政 编码 | 037007 | 联系电话 | 13503523124 | 环评单位* | 北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司 |

| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放量（7） | 本期工程"以新带老"削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  | 123 | 850 | 0.683 |  | 0.683 | 0.74 |  | 0.683 | 0.74 |  |  |
|  | 烟尘 |  | 14.6 | 200 | 0.412 |  | 0.412 | 0.44 |  | 0.412 | 0.44 |  |  |
|  | 工业粉尘 |  | 29 | 80 | 0.167 |  | 0.167 | 0.2 |  | 0.167 | 0.2 |  |  |
|  | 氮氧化物 |  | 259 |  | 1.43 |  | 1.43 | 1.58 |  | 1.43 | 1.58 |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1. 排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 |
| 2. （12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1） |
| 3. 计量单位：废水排放量--万吨/年；废气排放量--万标立方米/年；工业固体废物排放量--万吨/年；水污染物排放浓度--毫克/升；大气污染物排放浓度--毫克/立方米；水污染物排放量--吨/年；大气污染物排放量--吨/年 |
| 4. 全年工作时间：2880小时 |

# Text boxes

N

续表二　自然环境和工程概况

总出口

提料口粉尘进口

回转窑烟气进口